Задача 2-1

Растяжение (сжатие)

Определение внутренних сил в балке и расчет троса

1 Определить опорные реакции и внутренние силы в сечениях балки, указанных преподавателем (в долях q, l)

2 Подобрать площадь сечения троса

3 Определить перемещение точки прикрепления троса к балке

Данные для расчета выбрать из таблицы к задаче 2-3

Задача 4

Плоский изгиб

1.	Построить эпюры внутренних силовых факторов для заданных балок и рамы.

2.	Для жестко закрепленной и двух опорной балок подобрать сечения заданного типа.

3.    Определить перемещения  (угловое и линейное) для свободного конца жестко закрепленной  балки.

| № | a, м | q, кН/м | P, кН | M, кНм | [σ ],МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 2 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 3 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 110 |
| 5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 150 |
| 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | 1,5 | 130 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 140 |
| 8 | 2 | 8 | 1,5 | 0,5 | 150 |
| 9 | 0,5 | 5 | 2 | 1,5 | 160 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 120 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 12 | 0,5 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 13 | 1 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 2,5 | 110 |
| 15 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1 | 150 |
| 16 | 1 | 6 | 0,5 | 1,5 | 130 |
| 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 140 |
| 18 | 0,5 | 8 | 1,5 | 0,5 | 150 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 1,5 | 160 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 120 |
| 21 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 160 |
| 23 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 140 |
| 24 | 0,5 | 8 | 0,5 | 4 | 120 |

# Text boxes

Задача 4-1

Задача 4-2

Задача 4-3

Задача 4-4

Форма сечения