# ВАРИАНТ 11

# Лабораторная работа 3

Посадки гладких цилиндрических соединений

Цель работы

Теоретическая (2 часа):

—система посадок в машиностроении;

—методы выбора посадок

Практическая (2 часа):

—расчет посадок;

—определение размера зазоров и натягов в посадках.

Время проведения работы в целом –4 часа.

Методы выбора посадок

Выбор посадок производится одним из трех методов

Метод прецедентов, или аналогов. Посадка выбирается по аналогии с посадкой в надежно работающем узле. Сложность метода заключается в оценке и сопоставлении условий работы посадки в проектируемом узле и аналоге.

Метод подобия — развитие метода прецедентов. Посадки выбираются на основании рекомендаций отраслевых технических документов и литературных источников. Недостатком метода является, как правило, отсутствие точных количественных оценок условий работы сопряжений.

Расчетный метод является наиболее обоснованным методом выбора посадок. Посадки рассчитываются на основании полуэмпирических зависимостей. Однако формулы не всегда учитывают сложный характер физических явлений, происходящих в сопряжении.

В любом случае новые опытные образцы изделий перед запуском в серийное производство проходят целый ряд испытаний, по результатам которых отдельные посадки могут быть подкорректированы. Квалификация конструктора, в частности, определяется и тем, потребовалась ли корректировка посадок в разработанном им узле.

Посадки с зазором

Особенности посадок

В сопряжении образуются зазоры. На (рис. 1.) приведена в сокращении схема расположения полей допусков посадок с зазором в системе отверстия для размеров до 500 мм.

Посадки применяются как в точных, так и в грубых квалитетах.

Посадки предназначены для подвижных сопряжений, например для подшипников скольжения, а также для неподвижных сопряжений, например для обеспечения беспрепятственной сборки деталей, что особенно важно при автоматизации сборочных операций.

В зависимости от применения посадок производятся и соответствующие расчеты, например, применяя посадку H/h как центрирующую, рекомендуется определить прежде всего наибольшую величину эксцентриситета. В тех случаях, когда рабочая температура для

деталей соединения существенно отличается от нормальной, расчет посадки рекомендуется производить исходя из температурных деформаций сопрягаемых деталей.

Рисунок 1- Посадки с зазором

Посадки переходные

Особенности посадок

В сопряжении могут получаться как зазоры, так и натяги. На (рис. 2) приведена в сокращении схема расположения полей допусков переходных посадок в системе отверстия для размеров до 500 мм.

Рисунок 2- Посадки переходные

Применяются только в точных квалитетах — с 4-го по 8-й.

Используются как центрирующие посадки.

Предназначены для неподвижных, но разъемных соединений, так как обеспечивают легкую:  сборку и разборку соединения.

Требуют, как правило, дополнительного крепления соединяемых деталей шпонками, штифтами, болтами и т. п.

Расчеты переходных посадок выполняются редко и в основном как проверочные. Расчеты могут включать:

расчет вероятности получения зазоров и натягов в соединении;

расчет наибольшего зазора по известному предельно допустимому эксцентриситету соединяемых деталей;

расчет прочности сопрягаемых деталей (только для тонкостенных втулок) и наибольшего усилия сборки при наибольшем натяге посадки.

Посадки с натягом

Особенности посадок

В сопряжении образуются только натяги. На (рис. 3) приведена в сокращении схема расположения полей допусков посадок с натягом в системе отверстия для размеров до 500 мм.

Рисунок 3- Посадки с натягом

Посадки применяются только в точных квалитетах.

Они используются для передачи крутящих моментов и осевых сил без дополнительного крепления, иногда для создания предварительно напряженного состояния у сопрягаемых деталей.

Посадки предназначены для неподвижных и неразъемных соединений. Относительная неподвижность деталей обеспечивается силами трения, возникающими на контактирующих поверхностях вследствие их упругой деформации, создаваемой натягом при сборке соединения.

Преимущество посадок — отсутствие дополнительного крепления, что упрощает конфигурацию деталей и их сборку. Посадки обеспечивают высокую нагрузочную способность сопряжения, которая резко возрастает с увеличением диаметра сопряжения.

В то же время прочность и качество сопряжения зависят от материала сопрягаемых деталей, шероховатостей их поверхностей, формы, способа сборки (сборка под прессом или способ термических деформаций) и т. п.

Размерные цепи отражают объективные размерные связи в конструкции машины, в технологических процессах изготовления ее деталей и сборки, при измерении.

Эти связи возникают из принципа инверсии и основываются на существовании преемственности между тремя последовательными процессами: изготовления, контроля, эксплуатации.

Свойства и закономерности размерных цепей отражаются системой понятий и аналитическими зависимостями, позволяющими моделировать их и обеспечивать экономически оптимальную точность по стадиям жизненного цикла.

2  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет посадок гладких цилиндрических соединений

Для выполнения работы необходимо:

выбрать подвижную посадку по заданным функциональным зазорам;

выбрать неподвижную посадку по заданным функциональным натягам;

вычертить схемы расположения полей допусков для выбранных посадок с указанием: ES, El, es, ei, Smax, Smin, Nmax, Nmin Sm, Nm;

вычертить схемы полей допусков для заданных переходных посадок с указанием: ES, El, es, ei, Smax, Smin, Nmax, Nmin Sm, Nm;

вычертить с помощью  системы Компас график отверстие, вал, сборку и проставить выбранные посадки, а также поля допусков на чертежах, ;

для каждой из рассмотренных посадок дать ориентировочно область применения.

Примеры обозначения на чертеже полей допусков и схемы их построения для отверстия и вала (рисунок 4). Указаны формулы для расчета зазоров и натягов в соединениях.

Рисунок 4-Рисунки и схема расчета посадок.

Пример выполнения задания

Варианты задач работы выбираются по двум последним цифрам номера зачётной книжки (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Данные для выбора вариантов заданий к работе

| Шифр 2- последние цифры зачётной книжки | Темы работ |
| --- | --- |
|  | Вариант |
| 00;01; | 1 |
| 02;20;19 | 2 |
| 03;21,30 | 3 |
| 04;22;31;40 | 4 |
| 05;23;32;41;50 | 5 |
| 06;24;33;42;51;60 | 6 |
| 07;25;34;43;52;61;70 | 7 |
| 08;26;35;44;53;62;71;80 | 8 |
| 09;27;36;45;54;63;72;81;90 | 9 |
| 10;19;28;37;46;55;64;73;82 | 10 |
| 11;29;38;47;56;65;74;83;92 | 11 |
| 12;39;48;57;66;75;84;93 | 12 |
| 13;49;58;67;76;85;94 | 13 |
| 14;59;68;77;86;95 | 14 |
| 15;69;78;87;96 | 15 |
| 16;79;88;97 | 16 |
| 17;89;98 | 17 |
| 18;99 | 18 |

Исходные данные для задачи

| Номер варианта | Диаметр сопряжения, мм | Заданные посадки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | H7/c8, H6js6, P7/h6 |
| 2 | 10 | H7/e8, H7/js6, R7/h6 |
| 3 | 15 | H8/d9, K7/h6, H7/s6 |
| 4 | 20 | F8/h8, Js7/h6, H7/r6 |
| 5 | 25 | H7/g6, M7/h6, H7/p6 |
| 6 | 30 | H8/h8, N7/h6 S7/h6 |
| 7 | 35 | H9/f9, H8/k7, T7/h6 |
| 8 | 45 | H8/e8, H7/n6, U8/h7 |
| 9 | 55 | H7/e7, H8/js7, H8/u8 |
| 10 | 70 | E9/h8, H8/m7, H7/t6 |
| 11 | 85 | H7/f7, H8/n7, S7/h6 |
| 12 | 95 | H7/h6, Js8/h7, H8/s7 |
| 13 | 100 | H8/h7, K8/h7, U8/h7 |
| 14 | 110 | D10/h10, M8/h7, H7/r6 |
| 15 | 125 | H8/e9, N8/h7, H8/s7 |
| 16 | 150 | H9/h9, Js8/h7, R7/h6 |
| 17 | 170 | D9/h9, H8/k7, H8/u8 |
| 18 | 180 | H9/e9, H8/j7, H7/r6 |

Приложение 1.Поля допусков отверстий.

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | G5 | H5 | Js5 | K5 | M5 | N5 | G6 | H6 | Js 6 | K6 | M6 | N6 | P6 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | +6 +2 | +4 0 | +2 -2 | 0 -4 | -2 -6 | -4 -8 | +8 +2 | +6 0 | +3 -3 | 0 -6 | -2 -8 | -4 -10 | -6 -12 |
| Свыше 3 до 6 | +9 +4 | +5 0 | +2,5 -2,5 | 0 -5 | -3 -8 | -7 -12 | +12 +4 | +8 0 | +4 -4 | +2 -6 | -1 -9 | -5 -13 | -9 -17 |
| Свыше 6 до10 | +11 +5 | +6 0 | +3 -3 | +1 -5 | -4 -10 | -8 -14 | +14 +5 | +9 0 | +4,5 -4,5 | +2 -7 | -3 -12 | -7 -16 | -12 -21 |
| Свыше 10 до 14 | +14 +5 | +8 0 | +4 -4 | +2 -6 | -4 -12 | -9 -17 | +17 +6 | +11 0 | +5,5 -5,5 | +2 -9 | -4 -15 | -9 -20 | -15 -26 |
| Свыше 14 до18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | +16 +7 | +9 0 | +4,5 -4,5 | +1 -8 | -5 -14 | -12 -21 | +20 +7 | +13 0 | +6,5 -6,5 | +2 -11 | -4 -17 | -11 -24 | -18 -31 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | +20 +9 | +11 0 | +5,5 -5,5 | +2 -9 | -5 -16 | -13 -24 | +25 +9 | +16 0 | +8 -8 | +3 -13 | -4 -20 | -12 -28 | -21 -37 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | +23 +10 | +13 0 | +6,5 -6,5 | +3 -10 | -6 -19 | -15 -28 | +29 +10 | +19 0 | +9,5 -9,5 | +4 -15 | -5 -24 | -14 -33 | -26 -45 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 80 до 100 | +27 +12 | +15 0 | +7,5 -7,5 | +2 -13 | -8 -23 | -18 -33 | +34 +12 | +22 0 | +11 -11 | +4 -18 | -6 -28 | -16 -38 | -30 -52 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 120 до 140 | +32 +14 | +18 0 | +9 -9 | +3 -15 | -9 -27 | -21 -39 | +39 +14 | +25 0 | +12,5 -12,5 | +4 -21 | -8 -33 | -20 -45 | -36 -61 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 180 до 200 | +35 +15 | +20 0 | +10 -10 | +2 -18 | -11 -31 | -25 -45 | +44 +15 | +29 0 | +14,5 -14,5 | +5 -24 | -8 -37 | -22 -51 | -41 -70 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 250 до 280 | +40 +17 | +23 0 | +11,5 -11,5 | +3 -20 | -13 -36 | -27 -50 | +49 +17 | +32 0 | +16 -16 | +5 -27 | -9 -41 | -25 -57 | -47 -79 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 400 до 450 | +47 +20 | +27 0 | +13,5 -13,5 | +2 -25 | -16 -43 | -33 -60 | +60 +20 | +40 0 | +20 -20 | +8 -32 | -10 -50 | -27 -67 | -55 -95 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.Поля допусков отверстий.

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | F7 | G7 | H7 | Js7 | К7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1до З | +16 +6 | + 12 +2 | 0 +10 | +5 -5 | 0 -10 | -2 -12 | -4 -14 | -6 -16 | -10 -20 | -14 -24 | — |
| Свыше 3 до 6 | +22 +10 | +12 0 | +12 0 | +6 -6 | +3 -9 | 0 -15 | -4 -15 | -8 -20 | -11 -23 | -15 -27 | — |
| Свыше 6 до 10 | +28 +13 | +20 +5 | +15 0 | +7 -7 | +5 -10 | 0 -15 | -4 -19 | -9 -24 | -13 -28 | -17 -32 | — |
| Свыше10 до 14 | +34 +16 | +24 +6 | +18 0 | +9 -9 | + 6 -12 | 0 -18 | -5 -23 | -11 -29 | -16 -34 | -21 -39 | — |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше I8 до 24 | +41 +20 | +28 +7 | +21 0 | +10 -10 | +6 -15 | 0 -21 | -7 -28 | -14 -35 | -20 -41 | -27 -48 | — |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 -54 |
| Свыше 30 до 40 | +50 +25 | +34 +9 | +25 0 | +12 -12 | +7 -18 | 0 -25 | -8 -53 | -17 -42 | -25 -50 | -34 -59 | -39 -64 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45 -70 |
| Свыше 50 до 65 | +50 +30 | +40 +10 | +30 0 | +15 -15 | + 9 -21 | 0 -30 | -9 -39 | -21 -51 | -30 -60 | -42 -72 | -55 -85 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 -62. | -48 -78 | -64 -94 |
| Свыше 80 до 100 | +71 +36 | +47 +42 | +35 0 | +17 -17 | +10 -25 | 0 -35 | -10 -45 | -24 -59 | -38 -73 | -58 -93 | -78 -113 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | -41 -76 | -65 -101 | -91 -126 |
| Свыше 120 до 140 | +83 +43 | +54 +14 | +40 0 | +20. -20 | +12 -28 | 0 -40 | -12 -52 | -28 -68 | -48 -88 | -77 -117 | -107 -147 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 -90 | -85 -125 | -119 -159 |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | -53 -93 | -93 -133 | -131 -171 |
| Свыше 180 до 200 | +96 +50 | +61 +15 | +46 0 | +23 -23 | +13 -33 | 0 -46 | -14 -60 | -33 -79 | -60 -106 | -105 -151 | -149 -195 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 -109 | -113 -159 | -163 -209 |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | -67 -113 | -123 -163 | -179 -225 |
| Свыше 250 до 280 | +108 +56 | +69 +17 | +52 0 | +26 -26 | +16 -36 | 0 -52 | -14 -66 | -36 -88 | -74 -126 | -138 -190 Л | -198 -250 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 -130 | -150 -202 | -220 -272 |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | -93 -150 | -187 -244 | -273 -330 |
| Свыше 400 до 450 | +131 +68 | +83 +20 | +63 0 | +31 -31 | +18 -45 | 0 -63 | -17 -80 | -45 -108 | -103 -166 | -209 -272 | -307 -370 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | -109 -172 | -229 -292 | -337 -400 |

Приложение 3.Поля допусков отверстий

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | D8 | E8 | F8 | H8 | Js8 | K8 | M8 | N8 | U8 | D9 | E9 | F9 | H9 | Js9x |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | +34 +20 | +28 +14 | +20 +6 | +14 0 | +7 -7 | 0 -14 | _ | -4 -18 | -18 -32 | +45 +20 | +39 +14 | +31 +6 | +25 0 | +12 -12 |
| Свыше 3 до 6 | +48 +30 | +38 +20 | +28 +10 | +18 0 | +9 -9 | +5 -13 | +2 -16 | -2 -20 | -23 -41 | +60 +30 | +50 +20 | +40 +10 | +30 0 | +15 -15 |
| Свыше 6 до 10 | +62 +40 | +47 +25 | +35 +13 | +22 0 | +11 -11 | +6 -16 | +1 -21 | -3 -25 | -28 -50 | +76 +40 | +61 +25 | +49 +13 | +36 0 | +18 -18 |
| Свыше 10 до 14 | +77 +50 | +59 +32 | +43 +16 | +27 0 | +13 -13 | +8 -19 | +2 -25 | -3 -30 | -33 -60 | +93 +50 | +75 +32 | +59 +16 | +43 0 | +21 -21 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | +98 +65 | +73 +40 | +53 +20 | +33 0 | +16 -16 | +10 -23 | +4 -29 | -3 -36 | -41 -74 | +117 +65 | +92 +40 | +72 +20 | +52 0 | +26 -26 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | -48 -81 |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | +119 +80 | +89 +50 | +64 +25 | +39 0 | +19 -19 | +12 -27 | +5 -34 | -3 -42 | -60 -99 | +142 +80 | +112 +50 | +87 +25 | +62 0 | +31 -31 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 -109 |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | +146+100 | +106 +60 | +76 +30 | +46 0 | +23 -23 | +14 -32 | +5 -41 | -4 -50 | -87 -133 | +174 +100 | +134 +60 | +104 +30 | +74 0 | +37 -37 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | -102 -148 |  |  |  |  |  |
| Свыше 80 до100 | +174 +120 | +126 +72 | +90 +36 | +54 0 | +27 -27 | +15 -38 | +6 -43 | -4 -58 | -124 -178 | +207 +120 | +159 +72 | +123 +36 | +87 0 | +43 -43 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | -144 -198 |  |  |  |  |  |
| Свыше 120 до140 | +208 +145 | +148 +85 | +106 +43 | +63 0 | +31 -31 | +20 -43 | +8 -55 | -4 -67 | -170 -233 | +245 +145 | +185 +85 | +143 +43 | +100 0 | +50 -50 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -190 -253 |  |  |  |  |  |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | -210 -273 |  |  |  |  |  |
| Свыше 180 до 200 | +242 +170 | +172 +100 | +122 +50 | +72 0 | +36 -36 | +22 -50 | +9 -63 | -5 -77 | -236 -308 | +285 +170 | +215 +100 | +165 +50 | +115 0 | +57 -57 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | -258 -330 |  |  |  |  |  |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | -284 -356 |  |  |  |  |  |
| Свыше 250 до 280 | +271 +190 | +191 +110 | +137 +56 | +81 0 | +40 -40 | +25 -56 | +9 -72 | -5 -86 | -315 -396 | +320 +190 | +240 +110 | +186 +56 | +130 0 | +65 -65 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | -350 -431 |  |  |  |  |  |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | -435 -524 |  |  |  |  |  |
| Свыше 400 до 450 | +327 +230 | +232 +135 | +165 +68 | +97 0 | +48 -48 | +29 -68 | +11 -86 | -6 -103 | -490 -587 | +385 +230 | +290 +135 | +223 +68 | +155 0 | +77 -77 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | -540 -637 |  |  |  |  |  |

# Приложение 4. Поля допусков вала

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r 6 | s6 | t6 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | -6 -12 | -2 -8 | 0 -6 | +3,0 -3,0 | +6 0 | +8 +2 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | __ |
| Свыше 3 до 6 | -10 -18 | -4 -18 | 0 -8 | +4,0 -4,0 | +9 +1 | +12 +4 | +16 +9 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | __ |
| Свыше 6 до10 | -13 -22 | -5 -14 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +10 +1 | +15 +6 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | __ |
| Свыше 10 до 14 | -16 -27 | -6 -17 | 0 -11 | +5,5 -5,5 | +12 +1 | +18 +7 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | __ |
| Свыше 14 до18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | -20 -33 | -7 -20 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +15 +2 | +21 +8 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +25 | __ |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 +41 |
| Свыше 30 до 40 | -25 -41 | -9 -25 | 0 -16 | +8,0-8,0 | +18 +2 | +25 +9 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 |
| Свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +70 +54 |
| Свыше 50 до 65 | -30 -49 | -10 -29 | 0 -19 | +9,5 -9,5 | +21 +2 | +30 +11 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 |
| Свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 |
| Свыше 80 до 100 | -36 -58 | -12 -34 | 0 -22 | +11 -11 | +25 +3 | +35 +13 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 |
| Свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | +76 +54 | +101 +79 | +126 +104 |
| Свыше 120 до 140 | -43 -68 | -14 -39 | 0 -25 | +12,5 -12,5 | +28 +3 | +40 +15 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | +147 +122 |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | +93 +65 | +125 +100 | +159 +134 |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | +93 +68 | +133 +108 | +171 +146 |
| Свыше 180 до 200 | -50 -79 | -15 -44 | 0 -29 | +14,5 -14,5 | +33 +4 | +46 +17 | +60 +31 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | +195 +166 |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | +109 +80 | +159 +130 | +209 +180 |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | +113 +84 | +169 +140 | +225 +196 |
| Свыше 250 до 280 | -56 -88 | -17 -49 | 0 -32 | +16 -16 | +36 +4 | +52 +20 | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | +190 +158 | +250 +218 |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | +130 +98 | +202 +17 | +272 +240 |
| Свыше 315 до 355 | -62 -98 | -18 -54 | 0 -36 | +18 -18 | +40 +4 | +57 +21 | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | +226 +190 | +304 +268 |
| Свыше 400 до 450 | -68 -108 | -20 -60 | 0 -40 | +20 -20 | +45 +5 | +63 +23 | +80 +40 | +108 +58 | +166 +126 | +272 +232 | +370 +330 |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | +172 +132 | +292 +252 | +400 +360 |

# Приложение 5.

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | e7 | f7 | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 | s7 | u7 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| от 1 до 3 | -14 -24 | -6 -16 | 0 -10 | +5 -5 | +10 0 | _ | +14 +4 | +24 +14 | +28 +18 |
| свыше 3 до 6 | -20 -32 | -10 -22 | 0 -12 | +6 -6 | +13 +1 | +16 +4 | +20 +8 | +31 +19 | +35 +23 |
| свыше 6 до 10 | -25 -40 | -13 -28 | 0 -15 | +7 -7 | +16 +1 | +21 +6 | +25 +10 | +38 +23 | +43 +28 |
| свыше 10 до 14 | -32 -50 | -16 -34 | 0 -18 | +9 -9 | +19 +1 | +25 +7 | +30 +12 | +45 +28 | +51 +33 |
| свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 18 до 24` | -40 -61 | -20 -41 | 0 -21 | +10 -10 | +23 +2 | +29 +8 | +35 +15 | +56 +35 | +62 +41 |
| свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +69 +48 |
| свыше 30 до 40 | -50 -75 | -25 -50 | 0 -25 | +12 -12 | +27 +2 | +34 +9 | +42 +17 | +68 +43 | +85 +60 |
| свыше 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | +95 +70 |
| свыше 50 до 65 | -60 -90 | -30 -60 | 0 -30 | +15 -15 | +32 +2 | +41 +11 | +50 +20 | +83 +53 | +117 +87 |
| свыше 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  | +89 +59 | +132 +102 |
| свыше 80 до 100 | -72 -107 | -36 -71 | 0 -35 | +17 -17 | +38 +3 | +48 +13 | +58 +23 | +106 +71 | +159 +124 |
| свыше 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  | +114 +79 | +179 +144 |
| свыше 120 до 140 | -85 -125 | -43 -83 | 0 -40 | +20 -20 | +43 +3 | +55 +15 | +67 +27 | +132 +92 | +210 +170 |
| свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  | +140 +100 | +230 +190 |
| свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  | +148 +108 | +250 +210 |
| свыше 180 до 200 | -100 -146 | -50 -96 | 0 -46 | +23 -23 | +50 +4 | +63 +17 | +77 +31 | +168 +122 | +282 +236 |
| свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  | +176 +130 | +304 +258 |
| свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  | 186 +140 | +330 +284 |
| свыше 250 до 280 | -110 -152 | -56 -108 | 0 -52 | +26 -26 | +56 +4 | +72 +20 | +86 +34 | +210 +158 | +367 +315 |
| свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  | +222 +170 | +402 +350 |
| свыше 315 до 355 | -125 -182 | -62 -119 | 0 -57 | +28 -28 | +61 +4 | +78 +21 | +94 +37 | +247 +190 | +447 +390 |
| свыше 400 до 450 | -135 -198 | -68 -131 | 0 -63 | +31 -31 | +68 +5 | +86 +23 | +103 +40 | +295 +232 | +553 +490 |
| свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  | +315 +252 | +603 +540 |

Приложение 6 Поля допусков вала

| Интервал размеров, мм | Поля допусков |
| --- | --- |
|  | c8 | d8 | e8 | f8 | h8 | Js8x | u8 | x8 | r8 | d9 | e9 | f9 | h9 | Js9x |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| От 1 до 3 | -60 -74 | -20 -34 | -14 -28 | -5 -20 | 0 -14 | +7 -7 | +32 +18 | +34 +20 | +40 +26 | -20 -45 | -14 -39 | -6 -31 | 0 -25 | +12 -12 |
| Свыше 3 до 6 | -70 -88 | -30 -48 | -20 -38 | -10 -28 | 0 -18 | +9 -9 | +41 +23 | +46 +28 | +53 +35 | -30 -60 | -20 -50 | -10 -40 | 0 -30 | +15 -15 |
| Свыше 6 до 10 | -80 -102 | -40 -62 | -25 -47 | -13 -35 | 0 -22 | +11 -11 | +50 +28 | +56 +34 | +64 +42 | -40 -76 | -25 -61 | -13 -49 | 0 -36 | +18 -18 |
| Свыше 10 до 14 | -95 -122 | -60 -77 | -32 -59 | -16 -43 | 0 -27 | +13 -13 | +60 +33 | +67 +40 | +77 +50 | -50 -93 | -32 -75 | -16 -59 | 0 -43 | +21 -21 |
| Свыше 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  | +72 +45 | +87 +60 |  |  |  |  |  |
| Свыше 18 до 24 | -110 -143 | -65 -98 | -40 -73 | -20 -53 | 0 -33 | +16 -16 | + 74 + 41 | +87 +54 | +106 +73 | -65 -117 | -40 -92 | -20 -72 | 0 -52 | +26 -26 |
| Свыше 24 до 30 |  |  |  |  |  |  | + 81 + 48 | + 97 + 64 | +121 +88 |  |  |  |  |  |
| Свыше 30 до 40 | -120 -159 | -80 -119 | -50 -89 | -25 -64 | 0 -39 | +19 -19 | +99 +60 | +119 +80 | +151 +112 | -80 -142 | -50 -112 | -25 -87 | 0 -62 | +31 -31 |
| Свыше 40 до 50 | -130 -169 |  |  |  |  |  | +109 +70 | +136 +97 | +175 +136 |  |  |  |  |  |
| Свыше 50 до 65 | -140 -186 | -100 -146 | -60 -106 | -30 -76 | 0 -46 | +23 -23 | +133 + 87 | +168 +122 | +118 +172 | -100 -174 | -60 -134 | -30 -104 | 0 -74 | +37 -37 |
| Свыше 65 до 80 | -150 -196 |  |  |  |  |  | +148 + 102 j | +192 +146 | +256 +210 |  |  |  |  |  |
| Свыше 80 до 100 | -170 -224 | -120 -174 | -72 -126 | -36 -90 | 0 -64 | +27 -27 | +178 +124 ¥124, | +232 +178 | +312 +258 | -120 -207 | -72 -159\ | -36 -123 | 0 -87 | +43 -43 |
| Свыше 100 до 120 | -180 -234 |  |  |  |  |  | +198 +144 | +264 +210 | +364 +310 |  |  |  |  |  |
| Свыше 120 до 140 | -200 -263 | -145 -208 | -85 -140 | -43 -106 | 0 -63 | +31 -31 | + 233 + 170 | +31l +248 | +428 +365 | -145 -245 | -85 -186 | -43 -143 | 0 -100 | +50 -50 |
| Свыше 140 до 160 | -210 -273 |  |  |  |  |  | +253 +190 | +343 +280 | +478 +415 |  |  |  |  |  |
| Свыше 160до 180 | -250 -193 |  |  |  |  |  | +273 +210 | +373 +310 | +528 +465 |  |  |  |  |  |
| Свыше 180 до 200 | -240 -312 | -170 -242 | -100 -172 | -50 -122 | 0 -72 | +36 -36 | +308 +236 | +422 +350 | +592 +520 | -170 -285 | -100 -215 | -50 -165 | 0 -115 | +57 -57 |
| Свыше 200 до 225 | -260 -332 |  |  |  |  |  | +330 +258 | + 457 +385 | +647 +575 |  |  |  |  |  |
| Свыше 225 до 250 | -280 -352 |  |  |  |  |  | +356 +284 | + 497 + 425 | +712 +640 |  |  |  |  |  |
| Свыше 250 до 280 | -300 -381 | -190 -271 | -110 -191 | -66 -137 | 0 -81 | +40 -40 | +396 +315 | +556 +475 | + 791 + 710 | -190 -320 | -110 -240 | -56 -186 | 0 -130 | +65 -65 |
| Свыше 280 до 315 | -330 -411 |  |  |  |  |  | +431 +350 | +606 +525 | +871 +790 |  |  |  |  |  |
| Свыше 355 до 400 | -400 -489 |  |  |  |  |  | +524 +435 | +749 +660 | +1089 +1000 |  |  |  |  |  |
| Свыше 450 до 500 | -400 -677 |  |  |  |  |  | +637 +540 | + 917 +820 | +1347 +1250 |  |  |  |  |  |

ВАРИАН 11

# Text boxes

+40

-40

+20

-20

0

Квалитеты

5 и 6

Квалитет 7

мкм

-60

-30

0

+30

+60

квалитеты 8 и 9

+100

-100

0

0

Квалитет 6

+60

+30

-60

-30

-100

+100

-50

+50

0

Квалитет 7

мкм

Квалитеты 8 и 9

мкм

+200

+100

0

-100

-200