2.1. Статически определимый вал

Внешние моменты, действующие на вал М1=-420Нм, М2=-1180Нм.

l1=0,6м, l2=0,4м, a=d/D=0,65, материал - сталь 30У, [nТ]=4,8;[φ΄],°/м=1,6; σТ=400Мпа; σВ=600Мпа; τТ=220 Мпа; δ=18%; Е=210 Гпа; μ=0,26. Значение модуля сдвига материала G вычислить, используя значения Е и μ.

Рассматривается ступенчатый вал, первый участок которого имеет сплошное круглое сечение, а второй - кольцевое сечение.

Порядок расчета

1.	В соответствии с расчетной схемой и исходными данными изобразить схему нагружения вала. Величину и направление момента М3 определить из условия равновесия вала.

2.	 Определить значения крутящих моментов МК1 и МК2 в сечениях на участках вала, используя выбранную схему нагружения.

3. Вычислить диаметры сечений на участках вала, удовлетворяющие условиям прочности и жесткости. При этом полученные значения диаметров D1, D2 округлить до соответствующих значений из ряда нормальных линейных размеров.

3.	 Изобразить расчетную схему вала согласно исходным данным задания и расчетным значениям диаметров, соблюдая масштабы длин участков и диаметров сечений.

4.	 Построить эпюры крутящих моментов Мк, максимальных касательных напряжений τmax, относительных углов закручивания φ΄ и углов поворота сечений φ, условно считая неподвижным одно из торцевых сечений вала.

5. Показать распределение касательных напряжений в поперечных сечениях вала на каждом участке.

Приложение 2 Нормальные линейные размеры (ГОСТ 6636-69)

Для простановки линейных размеров - диаметров, длин, высот и др. - стандартом устанавливаются ряды (Ra5, RalO, Ra20, Ra40). Ниже в таблице приведен ряд Ra40 с наиболее мелкой градацией.

Ряд Ra40 (от 1 до 950 мм)

| 1,00 | 2,40 | 5,6 | 13,0 | 32 | 75 | 180 | 420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,05 | 2,50 | 6,0 | 14,0 | 34 | 80 | 190 | 450 |
| 1,10 | 2,60 | 6,3 | 15,0 | 36 | 85 | 200 | 580 |
| 1,15 | 2,80 | 6,7 | 16,0 | 38 | 90 | 210 | 500 , |
| 1,20 | 3,00 | 7Д | 17,0 | 40 | 95 | 220 | 530 |
| 1,30 | 3,20 | 7,5 | 18,0 | 42 | 100 | 240 | 560 |
| 1,40 | 3,40 | 8,0 | 19,0 | 45 | 105 | 250 | 600 |
| 1,50 | 3,60 | 8,5 | 20,0 | 48 | 110 | 260 | 630 |
| 1,60 | 3,80 | 9,0 | 21,0 | 50 | 120 | 280 | 670 |
| 1,70 | 4,00 | 9,5 | 22,0 | 53 | 125 | 300 | 710 |
| 1,80 | 4,20 | 10,0 | 24,0 | 56 | 130 | 320 | 750 |
| 1,90 | 4,50 | 10,5 | 25,0 | 60 | 140 | 340 | 800 |
| 2,00 | 4,80 | 11,0 | 26,0 | 63 | 150 | 360 | 850 |
| 2,10 | 5,00 | 11,5 | 28,0 | 67 | 160 | 380 | 900 |
| 2,20 | 5,3 | 12,0 | 30,0 | 71 | 170 | 400 | 950 * |