Задание

на курсовой проект по Э и Э (Вариант- 1)

студенту    _______________________

1. Рассчитать параметры элементов триггера Шмитта (звено запаздывания).

1.1. Используемый операционный  усилитель          К153УД6

1.2. Исходные данные:

U1= 0,4 В;       U2= 0,4 В.

2. Определить форму выходного сигнала ПИ-звена при входном сигнале типа sin с амплитудой 0,5 В  и  частотой 20 кГц (ki = 5c-1, k =2,5).

Содержание пояснительной записки.

- Задание на курсовой проект.

- Введение.

- Описание и характеристики операционного усилителя.

- Описание принципа действия и расчет устройства.

- Выполнение пункта 2 настоящего ТЗ.

- Список используемых источников.

Литература

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники, т.1 М.: Мир. 1993.

- О.В. Миловзоров, П.Г. Панков Электроника. М.: Высш.шк., 2004.

- А.С. Серябряков Электротехника и электроника. Лаб. практикум. М.: Высш.шк., 2009.

- ГОСТ 28884-90 (МЭК 63-63) Ряды предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов.

Срок сдачи проекта  _______________________________________

Руководитель проекта 						А.С. Морозов