Контрольная работа №1.

Задача 1. Для электрической схемы, изображенной на рис, по заданным в табл. 1 сопротивлениям и э.д.с. выполнить следующее:

- составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

- найти все токи, пользуясь методом контурных токов;

- проверить правильность решения, применив метод узлового напряжения.

- определить ток в резисторе r6 методом эквивалентного генератора, предварительно упростить схему, заменив треугольник сопротивления r4, r5, r6 эквивалентной звездой.

- определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы;

- построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.

| Вариант | Рисунок | E1, B | E2, B | E3, B | r01, Ом | r02, Ом | r03, Ом | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | r4, Ом | r5, Ом | r6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1-14 | 12 | 36 | 12 | -- | 0,4 | 1,2 | 3,5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 |

Задача 2.  Для электрической схемы на рис, по заданным в табл. 2 параметрам и э.д.с. источника определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных ее участках (используя методы, приведенные в задаче 1). Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости, совмещенные векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Определить показание вольтметра и активную мощность, показываемую ваттметром.

| Вариант | Рисунок | E1, B | f, Гц | C1, мкф | C2, мкф | C3, мкф | C4, мкф | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2-3 | 220 | 50 | 637 | -- | -- | -- | -- | 15,9 | 6,37 | 5 | 10 | 8 |