2. Рассчитать изохорный процесс Т1-120 градусов цельсия, Х1 (коэффициент сухости) - 0,9, Т2-250 градусов цельсия

Дано: μ = 28,96 кг/кмоль р1 = 6 бар = 6 ∙ 105 Па t1 = 120 °С = T1=393 К t2 = 250°С = T2=593 К р1 = 1 бар = 1 ∙ 105 Па n= 0,9

Рассчитать процесс

Решение:

Газовая постоянная воздуха

,

где  – универсальная газовая постоянная.

Так как воздух можно считать двухатомным газом, то показатель адиабаты для воздуха k = 1,4.

Будем считать, что теплоемкость воздуха не зависит от температуры. Тогда удельную массовую изохорную теплоемкость воздуха определим по формуле

.

Удельную массовую изобарную теплоемкость воздуха определим по формуле

.

Из уравнения состояния

определим удельный объем воздуха в начальный момент времени

м3/кг.

Уравнение связи  давления и удельного объема в политропном процессе имеет вид

,

откуда объем воздуха в конечном состоянии:

м3.

Изменение внутренней энергии в политропном процессе 1–2

.

Изменение энтальпии в политропном процессе 1–2

.

Работа расширения в политропном процессе 1–2

.

Располагаемая работа в политропном процессе 1–2

.

Удельная теплоемкость политропного процесса

.

Изменение энтропии в политропном процессе 1–2

.

Количество теплоты, подведенной в политропном процессе 1–2, определим по формуле

.

Доля теплоты, расходуемой на изменение внутренней энергии

.

Доля теплоты, расходуемой на совершение работы

.

Таким образом, работа в политропном процессе 1–2 совершается за счет подводимой теплоты  q  и за счет изменения уменьшения внутренней энергии Δu.

Схема распределения удельной теплоты в политропном процессе 1–2 приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема распределения удельной теплоты в политропном процессе 1–2.

Для построения политропного процесса 1–2 в pv-диаграмме, задаваясь значением удельного объема, вычислим значение давления в промежуточных точках политропного процесса 1–2.

Точка а1:  при vа1 = 0,33 м3/кг

.

Точка а2:  при vа2 = 0,4 м3/кг

.

Точка а3:  при vа3 = 0,5 м3/кг

.

Точка а4:  при vа4 = 0,65 м3/кг

.

Точка а5:  при vа5 = 0,8 м3/кг

.

Точка а6:  при vа6 = 1,0 м3/кг

.

По полученным данным строим график политропного процесса в pv – диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. График политропного процесса 1-2 в pv – диаграмме

Примем,  что энтропия воздуха s = 0 при нормальных физических условиях, т.е. при  и . Тогда значение энтропии в точке 1

Значение энтропии в точке 2

Определим значение энтропии  в промежуточных точках политропного процесса 1–2. Точка b1: при Тb1 = 330 К

.

По полученным данным строим график политропного процесса в Тs– диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. График политропного процесса 1-2 в Тs – диаграмме