1. Рассчитать изотермический процесс. P1 - 8бар, h1-2600 кДЖ/кг, P2 - 0.5 бар, температура 170 градусов цельсия. Определить теплоту, работу, объем

Дано: р1=8 бар = 8 ∙ 105 Па h1=2600 кДж/кг = 2600 ∙ 103 Дж/кг р2 = 0,5 бар = 0,5 ∙ 105 Па t = const

Найти: q = ? l = ? ΔV = ?

Решение:

По таблице «Термодинамические свойства воды и водяного пара  в состоянии насыщения (по давлению)» [2, с. 26] по значению давления р1 = 8 бар = 8 ∙ 105 Па определим параметры воды и водяного пара в состоянии насыщения: ,  м3/кг,  м3/кг, , , , .

Так как энтальпия пара в начальном состоянии , то в начальном состоянии пар является влажным.

Из выражения для энтальпии влажного пара

определим степень сухости влажного пара в начальном состоянии

.

Определим остальные параметры влажного пара в начальном состоянии:

удельный объем

м3/кг;

энтропия

кДж/(кг ∙ К).

Определим внутреннюю энергию пара в начальном состоянии

.

По условию, давление пара в конечном состоянии р2 = 0,5 бар = 0,5 ∙ 105 Па. Так как процесс изотермический, то температура пара в конечном состоянии  и пар  является перегретым.

По таблице «Термодинамические свойства воды и перегретого пара» [2, с.41] по значению давления р2 = 0,5 бар = 0,5 ∙ 105 Па и температуры   интерполяцией определим параметры перегретого пара в конечном состоянии. Для этого выпишем из таблицы  «Термодинамические свойства воды и перегретого пара» [2, с.41] при давлении р2 = 0,5 бар = 0,5∙105 Па = 50 кПа и температурах   и  (таблица 1).

Таблица 1

Данные для интерполяции параметров пара в конечном состоянии

| Индекс параметров | p = 50 кПа |
| --- | --- |
|  | t, °С | v, м3/кг | h, кДж/кг | s, кДж/(кг∙К) |
| а | 150 | 3,890 | 2780,2 | 7,9412 |
| b | 160 | 3,983 | 2799,7 | 7,9867 |

Рис. 1. Изотермический процесс 1–2  пара в hs-диаграмме

Используя формулы линейной интерполяции,  интерполируем данные таблицы 1 для значения температуры :

удельный объем

м3/кг;

энтальпия

кДж/кг =

= 2797,4 ∙ 103 кДж/кг;

энтропия

кДж/(кг ∙ К).

Вычислим внутреннюю энергию пара в точке 2

Дж/кг = 2598,8 кДж/кг.

Изменение внутренней энергии пара в изотермическом процессе 1–2:

.

Абсолютная температура пара

.

Теплоту, подведенную к пару в изотермическом процессе 1–2, определим по формуле

.

Согласно первому началу термодинамики

,

откуда работа изменения объема в изотермическом процессе

.

Изображение изотермического процесса 1–2 в hs-диаграмме приведено на рис. 1.

Ответ:  , , .