Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Читинский государственный технический университет

ИЗОЛЯЦИЯ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Методические указания к контрольной работе № 1

для студентов специальности 10.04.00 -“Электроснабжение (по отраслям)”

Чита 1997

УДК 621.3.048

Изоляция и перенапряжение в системах электроснабжения:

Метод. указ: Чита: ЧитГТУ, 1997.           с.

Контрольное задание №1 состоит из 24 задач, включающих вопросы 1 и 3 разделов курса “Изоляция и перенапряжение в СЭС”.

Табл. 25                                Ил. (                                   Библ. 23 наим.

Методические указания разработаны М.К.Бронниковой

Утверждены и рекомендованы к изданию решением методического совета университета

Ответственный за выпуск к.т.н. И.Ф.Суворов

( Читинский Государственный технический университет, 1997

ВВЕДЕНИЕ

Основное содержание курса “Изоляция и перенапряжение в системах электроснабжения” - вопросы надежной работы изоляции установок высокого напряжения при воздействии на них импульсных напряжений и внутренних перенапряжений. Пробой и перенапряжение изоляции приводят к авариям, перебоям  в электроснабжении и, следовательно, к большим экономическим ущербам. Очевидные преимущества передачи электроэнергии высоким напряжением будут полностью обесценены, если изоляция на каком-либо участке системы окажется в аварийном состоянии при указанных воздействиях напряжений.

Электрическая изоляция является одним из важнейших элементов, обеспечивающим безаварийность и долговечность работы высоковольтных аппаратов и конструкций. Кроме электрического изолирования проводников, находящихся под различными потенциалами, изоляция должна выдерживать большие механические, тепловые и другие нагрузки, которые могут возникать в эксплуатации. Результаты статистических обработок аварий высоковольтных конструкций показывают, что в 50...80 % случаев эти аварии происходят из-за повреждений изоляции и выхода ее из строя.

Отсутствие правильных представлений о механизме разрушения изоляции обычно приводит либо к низкой надежности, либо к высокой стоимости оборудования. Поэтому необходимо изучать свойства электрической изоляции в различных эксплуатационных условиях, улучшать качество электроизоляционных материалов, усовершенствовать методы расчета изоляции и обеспечивать своевременность профилактических мероприятий.

Общие указания

Контрольное задание №1 состоит из 8 задач, включающих вопросы по 1 и 3 модулям курса “Изоляция и перенапряжения в системах электроснабжения”.

В соответствии с первой буквой фамилии и годом выполнения работы студент должен определить номера задач по табл. 1.

Варианты исходных данных для задач необходимо определить по таблицам 1...24 по сумме трех последних цифр шифра. Например, три последние цифры шифра составляют 218. Сумма составляет 11. Суммируем 1+1=2. Следовательно, номер варианта будет 2. Конкретные значения исходных данных определите по последней цифре шифра (четная, включая 0, означает верхнюю строчку, нечетная - нижнюю).

Для выполнения контрольной работы наиболее информативны учебники [1], [2], [7] и [9].

таблица №1

| Первая буква фамилии | А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | УХ | ЧШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ж | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЦ | ЩЭ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮЯ |
| Четный учебный год | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
|  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
|  | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 |
|  | 13 | 14 | 15 | 6 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 6 | 14 | 15 | 13 |
|  | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 |
|  | 19 | 20 | 4 | 19 | 20 | 21 | 19 | 6 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 |
|  | 22 | 33 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 |
| Нечетный учебный год | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 |
|  | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
|  | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
|  | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
|  | 15 | 12 | 14 | 15 | 6 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 6 | 14 | 15 |
|  | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
|  | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 |
|  | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 |

а №4

Определить удельные потери на корону для транспонированной ЛЭП-220 кВ с горизонтальным расположением проводов. Расстояние между проводами в фазе S, радиус одиночного провода r, атмосферное давление - 760 мм. рт. ст. и состояние погоды приведены в приложении в табл. 5.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] гл.8; [2] гл.3; [3] гл.10; [4] гл.7.

Задача №5

Произвести выбор внешней изоляции электрооборудования и подвесной изоляции РУ и подстанций переменного тока, исходя из класса напряжения, степени загрязненности атмосферы (СЗА) в месте расположения электроустановки и длины пути утечки.

Сравнить вычисленные значения удельной эффективности длины пути утечки изоляции (эфф с нормированным значением для данного вида изоляции. Данные по оборудованию приведены в приложении в табл. 6.

Примечание. Ознакомьтесь в [2] гл.15; [3] раздел 5; [7] табл. 12.1; [4] гл.7,8.

Задача №8

Проходной изолятор на напряжение U=110 кВ имеет два слоя изоляции - гетинаксовую трубу и нефтяное масло. Диаметр токоведущего стрежня d1, диаметр гетинаксовой трубы d2, диаметр наружных электродов d3. Диэлектрическая проницаемость гетинакса (1, масла (2.

Построить график изменения напряженности поля Е в двухслойном диэлектрике в зависимости от расстояния от оси изолятора. Определить, каким должен быть диаметр гетинаксовой трубы для равенства максимальных значений напряженности электрического поля в обоих слоях диэлектрика. Определить емкость С между электродами на единицу длины изолятора. Числовые значения заданных величин указаны в приложении в табл. 9.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] гл.9; [2] гл.15; [3] гл.14; [4] гл.11.

Задача №11

Одножильный кабель имеет радиус свинцовой оболочки R, мм, радиус токоведущей жилы r, мм. Определить потенциалы в толще изоляции кабеля для точек с радиусами r1, r2, r3, r4, r5. Напряжение между жилой и оболочкой U кВ, защитная оболочка заземлена. Относительные диэлектрические проницаемости диэлектриков (1, (2, (3  и (4 . Построить кривую начального напряжения в зависимости от радиуса токоведущей жилы и распределения напряжения по слоям изоляции. Исходные данные приведены в приложении в табл. 12.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] гл.18; [2] гл.15; [4] гл.14.

Задача № 14

Определить предельные напряженности на жиле кабеля с вязкой пропиткой, в которых при давлении Р, мПа и температуре t0,С происходит пробой газовых прослоек. Какие рабочие напряженности электрического поля допустимы для кабелей с геометрическими параметрами, указанными в приложении в табл. 15? Толщину пропитывающего состава принять равной толщине изоляции. Определить напряжение возникновения частичных размеров в воздушных прослойках. Дать заключение о пригодности кабеля на определенный класс напряжения.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] гл.23; [2] гл. 7 ,8; [3] гл.12; [4] гл.14.

Задача № 17

Для комплектных РУ и подстанций рассчитать напряжения для испытания грозовым, коммутационным импульсами и напряжением промышленной частоты. Подберите комплект испытательного оборудования и измерительной аппаратуры, предназначенной для проведения эксплуатационных испытаний. Дайте схему (для п/ст), приведите перечень и тип оборудования РУ и п/ст согласно вашему  варианту по приложению табл.18. Опишите назначение и дайте расшифровку.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] раздел 4; [2] гл.16; [7] раздел 13; [10]; [4]гл.16.

Задача №20

Определить расчетные параметры ГИТа с импульсным током в амплитуде Imax , если волна апериодическая или быстрозатухающая, напряжение разрядное - Uимп , индуктивность контура L, мкГн. Привести схему замещения ГИТа и описать его назначение. Числовые значения приведены в приложении в приложении в табл.21.

Примечание. Ознакомьтесь в [2] гл.16.

Задача № 23

Опишите назначение комплектного распределительного устройства согласно вашему варианту (см. прилож., табл. 24). Дайте расшифровку условных обозначений оборудования и его назначение. Выберите один из типов основного оборудования РУ. Приведите обоснование слабых мест данной изоляционной конструкции и опишите мероприятия, с помощью которых можно осуществить регулирование полей.

Примечание. Ознакомьтесь в [1] разд. 3; [2] гл. 15; [3] разд. 3; [7] разд. 13; [4] гл.5, 8-15.

Приложение

Таблица 2

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина | 25 | 30 | 32 | 36 | 27 | 20 | 48 | 30 | 44 | 56 |
| диэлектрика dд, мм | 10 | 17 | 22 | 27 | 30 | 38 | 40 | 50 | 58 | 28 |
| Толщина | 0,08 | 0,1 | 0,35 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| включения dв, мм | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,25 | 0,18 |
| Напряжение на | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| электродах U, кВ | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Давление | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 17 | 16 |
| Р, Па | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 | 14 | 8 | 15 | 18 |
| Место расположения | Около электрода |
| включения | В центре диэлектрика |
| Форма включения | Плоские включения, вытянутые поперек поля | Сферические включения |
| Газ | Воздух | Водород |

Таблица 3

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 |
| Т0, К | 400 | 280 | 260 | 100 | 150 | 200 | 340 | 220 | 240 | 300 |
| Давление Р | 950 | 1000 | 1050 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| мм.рт.ст. | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 600 | 1150 | 700 |
| Радиус наружного | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| цилиндра R,cм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 5 | 6,25 | 10 | 12,5 |
| Радиус электродов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| r0, см | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Радиусы промежу- | 2/4 | 3/9 | 6/10 | 8/12 | 10/16 |  |  |  |  |  |
| точных слоев r1/r2 | 3/6 | 4/8 | 4/10 | 6/12 | 8/14 |  |  |  |  |  |
| Расстояние между электродами S,см |  |  |  |  |  | 0,1...0,4 |
| Тип промежутка | Соосные цилиндры с многослойным диэлектриком | Шар - шар |

Таблица 4

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 200 | 250 | 300 | 350 | 320 | 340 | 360 | 250 | 300 | 350 |
| Т, К | 350 | 300 | 250 | 200 | 360 | 300 | 320 | 350 | 200 | 250 |
| Давление | 450 | 600 | 1000 | 900 | 600 | 750 | 800 | 650 | 850 | 900 |
| мм.рт.ст. | 900 | 800 | 1200 | 450 | 800 | 600 | 550 | 900 | 700 | 600 |
| Радиус сфер | 1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| r, см | 5 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Радиус наружного |  |  |  |  | 12 | 16 | 20 |  |  |  |
| цилиндра R,см |  |  |  |  | 20 | 24 | 40 |  |  |  |
| Радиус электродов |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 |
| rэ,см |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 | 4 |
| Расстояние между электродами, см | 0,12...4 | 0,1...4 | 0,1...40 |
| Тип промежутка | Сферические электроды | Коаксиальные цилиндры | Параллельные цилиндры |

Таблица 5

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, см | 25 45 | 30 50 | 35 20 | 40 25 | 45 30 | 50 25 | 20 30 | 25 35 | 30 45 | 45 20 |
| r, см | 0,5 0,9 | 0,8 1,2 | 1 1 | 1,2 0,7 | 0,7 0,6 | 0,9 1,1 | 0,8 0,5 | 1 0,6 | 1,2 1,1 | 0,6 1,2 |
| Хорошая погода, ч | 5500 3000 | 5000 4000 | 4700 5000 | 4200 6000 | 4000 3500 | 3000 5500 | 4000 5000 | 5000 4700 | 6000 4200 | 3500 4000 |
| Туман, ч | 2000 4000 | 2500 2500 | 3000 2700 | 3000 1500 | 3500 3000 | 4000 2000 | 2500 2500 | 2900 3200 | 1500 3000 | 3000 3500 |
| Иней, гололед, изморозь, ч | 500 900 | 700 1000 | 300 800 | 100 500 | 700 1000 | 900 500 | 1000 700 | 800 300 | 500 600 | 1000 700 |
| Дождь, мокрый снег, ч | 400 500 | 600 700 | 460 260 | 300 400 | 260 760 | 500 400 | 700 600 | 260 460 | 400 300 | 760 260 |
| Сухой снег, ч | 360 460 | 460 560 | 600 200 | 660 360 | 300 500 | 460 360 | 560 460 | 200 600 | 360 660 | 500 300 |
| Число проводов в фазе | 2 4 | 3 6 | 4 8 | 5 2 | 6 3 | 8 4 | 2 5 | 4 6 | 6 8 | 8 2 |

Таблица 6

| Номер варианта | Uн, кВ | Степень загрязнения атмосферы | Внешняя изоляция электрооборудования РУ и подстанций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | I | Вентильные разрядники Изоляторы для кабельных муфт |
| 2 | 10 | II | Проходные изоляторы для силовых трансформаторов Проходные изоляторы для наружной установки |
| 3 | 20 | III | Штыревые изоляторы Опорные изоляторы наружной установки |
| 4 | 35 | IV | Разъединители Масляные выключатели |
| 5 | 110 | V | Отделители Ограничители перенапряжений |
| 6 | 150 | VI | Трансформаторы тока Воздушные выключатели |
| 7 | 220 | I | Короткозамыкатели Масляные выключатели |
| 8 | 330 | II | Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока |
| 9 | 500 | III | Шинные опоры Вентильные разрядники |
| 10 | 750 | IV | Трансформаторы напряжения Ограничители перенапряжений |

Таблица 7

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umax, кВ | 250 700 | 300 600 | 400 550 | 500 600 | 350 450 | 450 350 | 600 500 | 550 400 | 600 300 | 700 250 |
| Род тока | 50 Гц | Постоянный | Импульсный |
| Способ заземления | Шары изолированы | Один шар заземлен |
| Тип промежутка | Горизонтальное расположение шаров | Вертикальное расположение шаров |

Таблица 8

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, см | 40 55 | 50 70 | 55 35 | 70 45 | 85 50 | 45 60 | 50 65 | 60 40 | 65 50 | 40 85 |
| r, см | 1,4 4,0 | 1,8 3,6 | 2,0 3,2 | 2,2 3,0 | 2,5 2,8 | 2,8 2,5 | 3,0 2,2 | 3,2 2,0 | 3,6 1,8 | 4,0 1,5 |
| d1, см | 3,5 7,0 | 3,8 6,5 | 4,0 6,0 | 5,6 5,8 | 5,0 5,5 | 5,7 4,6 | 5,8 4,0 | 6,0 3,8 | 6,5 3,5 | 7,0 3,0 |
| d2, см | 9,0 5,5 | 8,8 6,0 | 8,5 6,2 | 8,0 6,6 | 7,8 7,2 | 7,0 7,8 | 6,6 8,0 | 6,2 8,5 | 6,0 8,8 | 5,5 9,0 |
| (1 | 1,8 4,0 | 2,0 3,8 | 2,2 3,6 | 2,5 3,2 | 2,8 3,6 | 3,0 2,5 | 3,2 2,2 | 3,5 2,0 | 3,8 1,8 | 4,0 1,6 |
| (2 | 7,0 2,0 | 6,5 2,5 | 6,0 2,0 | 5,8 4,2 | 5,7 5,6 | 5,5 5,7 | 4,2 5,8 | 2,0 6,0 | 2,5 6,5 | 2,0 7,0 |
| Полярность | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |

Таблица 9

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1, см | 2,0 2,3 | 2,5 2,8 | 3,0 2,5 | 2,0 3,0 | 2,5 2,2 | 3,0 2,8 | 2,0 3,0 | 2,5 2,4 | 3,0 2,6 | 2,0 2,8 |
| d2, см | 3,0 3,5 | 3,5 4,0 | 4,0 4,5 | 4,0 5,0 | 4,5 4,0 | 5,0 5,2 | 5,5 6,0 | 5,0 4,2 | 6,0 4,5 | 5,0 4,8 |
| d3, см | 10 12 | 11 10 | 12 11 | 10 11 | 11 12 | 12 10 | 10 11 | 11 12 | 12 10 | 10 12 |
| (1, см | 2,0 3,0 | 3,0 4,0 | 4,0 5,0 | 5,0 6,0 | 6,0 4,2 | 4,2 3,2 | 4,3 2,2 | 4,5 3,2 | 4,6 4,2 | 4,3 5,2 |
| (2, см | 2,2 2,5 | 2,3 2,4 | 2,5 2,3 | 2,2 2,5 | 2,3 2,2 | 2,4 2,3 | 2,5 2,2 | 2,4 2,3 | 2,4 2,2 | 2,3 2,5 |

Таблица 10

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, см | 2,0 3,2 | 2,4 2,8 | 2,0 3,2 | 2,4 2,8 | 2,0 3,2 | 2,4 2,8 | 2,0 3,2 | 2,4 2,8 | 2,0 3,2 | 2,4 2,8 |
| Lф, см | 40 60 | 45 65 | 50 40 | 55 45 | 60 50 | 65 55 | 40 50 | 45 55 | 50 40 | 55 35 |
| n, см | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 4 3 |

Таблица 11

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, кВ | 6 220 | 10 150 | 15 110 | 20 35 | 10 35 | 35 20 | 3 20 | 110 10 | 150 6 | 220 3 |
| r1, мм | 0,6 3,2 | 0,8 3,0 | 1,0 2,6 | 1,2 2,2 | 1,5 1,9 | 1,7 1,6 | 0,9 1,5 | 2,2 1,2 | 2,6 0,8 | 3,0 0,6 |
| R, мм | 12 65 | 15 45 | 4,0 32 | 10 18 | 14 19 | 16 14 | 6 20 | 24 35 | 32 18 | 45 9 |
| (1 | 6,0 3,0 | 5,8 3,4 | 5,3 3,8 | 5,0 4,0 | 4,8 4,2 | 4,6 5,0 | 4,2 5,2 | 4,0 5,6 | 3,8 5,9 | 3,5 6,0 |
| (2 | 4,0 3,6 | 4,5 3,2 | 4,0 6,0 | 4,5 4,8 | 5,0 5,2 | 5,2 5,8 | 4,8 4,0 | 6,0 4,5 | 3,2 4,0 | 3,8 3,0 |
| (3 | 2,2 4,2 | 2,6 4,0 | 2,8 3,8 | 3,0 3,6 | 3,2 3,4 | 3,4 3,2 | 3,6 3,0 | 3,8 2,8 | 4,0 2,6 | 4,2 2,2 |
| (4 | 5,0 6,4 | 5,1 6,2 | 5,2 6,0 | 5,4 5,8 | 5,5 5,6 | 5,6 5,5 | 5,8 5,4 | 6,0 5,2 | 6,2 5,1 | 6,4 5,0 |

Таблица 12

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, кВ | 3 220 | 6 150 | 10 110 | 20 10 | 35 1 | 110 3 | 1 6 | 110 10 | 150 20 | 220 35 |
| r, мм | 0,6 12 | 0,8 10 | 2,8 8 | 3,2 4 | 4,4 0,4 | 5,6 0,5 | 0,8 0,9 | 8 14 | 15 16 | 18 18 |
| R, мм | 12 70 | 18 60 | 24 55 | 28 26 | 32 10 | 36 18 | 6 24 | 40 32 | 42 38 | 65 42 |
| (1 | 6 3 | 5,8 3,4 | 5,3 3,8 | 5 4 | 4,8 4,2 | 4,6 5,0 | 4,2 5,2 | 4,0 5,6 | 3,8 5,9 | 3,5 6,0 |
| (2 | 4 3,6 | 4,5 3,2 | 4,0 6,0 | 4,5 4,8 | 5,0 5,2 | 5,2 5,8 | 4,8 4,0 | 6,0 4,5 | 3,2 4,0 | 3,8 3,0 |
| (3 | 2,2 4,2 | 2,6 4,0 | 2,8 3,8 | 3,0 3,6 | 3,2 3,4 | 3,4 3,2 | 3,6 3,0 | 3,8 2,8 | 4,0 2,6 | 4,2 2,2 |
| (4 | 5,0 6,4 | 5,1 6,2 | 5,2 6,0 | 5,4 5,8 | 5,5 5,6 | 5,6 5,5 | 5,8 5,4 | 6,0 5,2 | 6,2 5,1 | 6,4 5,0 |

Таблица 13

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, кВ | 3 220 | 6 150 | 10 110 | 20 10 | 35 1 | 10 6 | 110 10 | 150 20 | 220 35 | 110 6 |
| r, мм | 0,4 4,0 | 0,6 3,0 | 1,0 1,5 | 1,4 1,0 | 1,6 0,3 | 1,8 1,0 | 5,0 0,4 | 2,4 0,6 | 4,0 1,0 | 3,0 0,4 |
| R, мм | 2,8 65 | 8 40 | 12 35 | 14 18 | 20 2,4 | 12 6,0 | 18 12 | 20 16 | 24 28 | 18 3,6 |
| (1 | 6 3 | 5,8 3,4 | 5,3 3,8 | 5 4 | 4,8 4,2 | 4,6 5,0 | 4,2 5,2 | 4,0 5,6 | 3,8 5,9 | 3,5 6,0 |
| (2 | 4 3,6 | 4,5 3,2 | 4,0 6,0 | 4,5 4,8 | 5,0 5,2 | 5,2 5,8 | 4,8 4,0 | 6,0 4,5 | 3,2 4,0 | 3,8 3,0 |
| (3 | 2,2 4,2 | 2,6 4,0 | 2,8 3,8 | 3,0 3,6 | 3,2 3,4 | 3,4 3,2 | 3,6 3,0 | 3,8 2,8 | 4,0 2,6 | 4,2 2,2 |
| (4 | 5,0 6,4 | 5,1 6,2 | 5,2 6,0 | 5,4 5,8 | 5,5 5,6 | 5,6 5,5 | 5,8 5,4 | 6,0 5,2 | 6,2 5,1 | 6,4 5,0 |

Таблица 14

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, кВ | 6 220 | 10 150 | 15 110 | 20 90 | 35 66 | 66 35 | 90 20 | 110 15 | 150 10 | 220 6 |
| F, Гц | 45 75 | 50 80 | 55 85 | 60 90 | 70 95 | 75 100 | 80 105 | 90 50 | 100 60 | 120 70 |
| Св, пФ | 10 30 | 15 35 | 20 40 | 25 45 | 30 50 | 35 60 | 40 10 | 45 15 | 50 20 | 60 25 |
| Сд, пФ | 60 90 | 65 100 | 70 120 | 80 140 | 90 160 | 100 180 | 120 60 | 140 65 | 160 70 | 180 80 |
| dв, мм | 2,1 1,6 | 2,2 1,4 | 1,9 1,0 | 1,8 0,8 | 1,6 0,8 | 1,4 0,4 | 1,0 1,8 | 0,8 1,9 | 0,6 2,0 | 0,5 2,1 |
| ( | 0,5 0,9 | 0,55 0,87 | 0,58 0,85 | 0,6 0,8 | 0,62 0,78 | 0,64 0,72 | 0,7 0,7 | 0,8 0,6 | 0,9 0,65 | 0,95 0,67 |

Таблица 15

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина воздушной прослойки dв,мм | 0,08 0,12 | 0,21 0,02 | 0,35 0,04 | 0,06 0,07 | 0,12 0,08 | 0,18 0,07 | 0,13 0,05 | 0,03 0,09 | 0,05 0,13 | 0,08 0,15 |
| Радиус жилы, r,мм | 6 4 | 8 6 | 10 8 | 12 10 | 10 12 | 8 14 | 18 16 | 14 18 | 10 16 | 12 20 |
| Толщина изоляции d, мм | 20 25 | 30 17 | 32 20 | 36 27 | 27 30 | 20 38 | 48 40 | 30 50 | 44 58 | 28 56 |
| Радиус расположения полости rв, мм | 6 5 | 8 7 | 12 11 | 14 13 | 12 15 | 9 16 | 19 18 | 16 20 | 18 22 | 12 32 |
| Давление газа Р, мПа | 0,05 0,6 | 0,08 0,65 | 0,1 0,7 | 0,15 0,75 | 0,2 0,05 | 0,25 0,35 | 0,3 0,45 | 0,4 0,20 | 0,5 0,25 | 0,55 0,15 |
| Температура изоляции t0,С | 20 10 | 25 20 | 40 30 | 10 40 | -10 45 | -15 5 | -20 15 | 20 25 | 30 35 | 40 45 |

Таблица 16

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус расположения воздушной полости, мм | 6,5 5 | 8 7 | 12 10 | 14 16 | 11 12 | 9 14 | 20 21 | 15 18 | 16 16 | 22 12 |
| Толщина воздушной прослойки, мм | 0,2 0,05 | 0,3 0,08 | 0,2 0,1 | 0,1 0,3 | 0,2 0,2 | 0,1 0,15 | 0,15 0,1 | 0,25 0,2 | 0,05 0,3 | 0,05 0,15 |
| Радиус жилы, мм | 6 4 | 8 6 | 10 10 | 12 16 | 10 10 | 8 12 | 18 20 | 14 16 | 16 14 | 20 10 |
| Толщина изоляции, мм | 25 20 | 30 25 | 35 30 | 40 45 | 30 20 | 20 22 | 35 30 | 24 38 | 44 40 | 30 25 |
| Давление газа в полости, мм.рт.ст | 1650 820 | 2700 1700 | 3720 1200 | 4600 2500 | 5500 3600 | 6750 2400 | 7500 2600 | 8630 1800 | 9520 7200 | 10710 3500 |
| Температура изоляции, 0С | 20 15 | 25 10 | 30 20 | 40 25 | 30 20 | 10 35 | 50 40 | 45 10 | 15 25 | 20 30 |

Таблица 17

| Номер варианта | Наименование оборудования или аппаратов |
| --- | --- |
| 1 | Генераторы и синхронные компенсаторы |
| 2 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы |
| 3 | Измерительные трансформаторы |
| 4 | Шунтирующие и заземляющие масляные реакторы |
| 5 | Коммутационные аппараты: масляные выключатели (МВ), воздушные выключатели (ВВ), выключатели нагрузки (ВН), разъединители (РЗ), отделители (ОД), короткозамыкатели (КЗ) |
| 6 | Комплектные распределительные устройства (КРУ и КРУН) |
| 7 | Вводы и проходные изоляторы напряжением 110...220 кВ |
| 8 | Электродвигатели переменного тока |
| 9 | Конденсаторы и кабели |
| 10 | Средства защиты от перенапряжений |

Таблица 18

| Номер варианта | Комплектные распределительные устройства и подстанции |
| --- | --- |
|  | Нечетная строка | Четная строка |
| 1 | КТПБ - 110/10 (6) | КР - 10/31,5 |
| 2 | КТПБ - 110/10 - 6 | КР - 10 - D - 10 |
| 3 | КТПБ - 110/220 | К - XII |
| 4 | КТПБ - 110/35/10 | К - XXIV |
| 5 | КТПБ - 110/35/6 | К - XXV |
| 6 | КТПБ - 35/10 | К - XXVII |
| 7 | КТПБ - 35/6 | К - XII |
| 8 | КТП - 110 - 35/0,4 | КЭ - 6 |
| 9 | ПКТПА - 2500/110 | КМ - 10 |
| 10 | ПКТПА - 10000/110 | КР - 10/31,5 |

Таблица 19

| Номер варианта | Вид испытаний и конструкции, подлежащие испытаниям |
| --- | --- |
| 1 | Контрольные заводские испытания фарфоровых подвесных (тарельчатых) и опорных изоляторов до 35 кВ |
| 2 | Контрольные заводские испытания высоковольтных вводов всех типов напряжением 110...220 кВ |
| 3 | Профилактические и послеремонтные испытания изоляции основного оборудования подстанций на 110 кВ |
| 4 | Профилактические и послеремонтные испытания изоляции высоковольтных вращающихся машин |
| 5 | Типовые заводские испытания высоковольтных конденсаторов основных типов |
| 6 | Профилактические испытания кабелей с вязкой пропиткой |
| 7 | Типовые заводские испытания высоковольтных вводов напряжением 220...330 кВ |
| 8 | Профилактические и послеремонтные испытания изоляции основного оборудования подстанций 220 кВ |
| 9 | Профилактические и послеремонтные испытания изоляции оборудования подстанций напряжением до 35 кВ |
| 10 | Профилактические и послеремонтные испытания изоляции оборудования подстанций напряжением до 330 кВ |

Таблица 20

| Номер вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, кВ | 50 200 | 50 200 | 50 200 | 50 150 | 60 150 | 60 150 | 60 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| С мкФ | 0,5 0,1 | 0,5 0,1 | 0,5 0,1 | 0,4 0,2 | 0,03 0,6 | 0,03 0,1 | 0,03 0,22 | 0,2 0,022 | 0,2 0,011 | 1 1 |
| Uимп, кВ | 700 2000 | 750 1800 | 800 1700 | 850 1600 | 900 1500 | 950 1460 | 1000 1450 | 1050 1400 | 1100 1450 | 1250 1250 |
| (ф, мкс | 1,1 2,1 | 1,2 2,2 | 1,3 1,5 | 1,4 1,5 | 1,5 0,9 | 1,6 2,3 | 1,7 2,4 | 1,8 2,5 | 1,9 2,6 | 2,0 2,7 |
| Rд, Ом | 10 | 12 | 8 | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 14 | 5 |
| (в, мкс | 20 40 | 22 38 | 25 37 | 30 35 | 35 50 | 40 48 | 45 46 | 50 44 | 55 42 | 60 39 |
| Свх, пФ | 500 960 | 550 900 | 570 850 | 600 710 | 650 680 | 700 660 | 730 640 | 750 620 | 790 450 | 830 400 |

Таблица 21

| Номер вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imax, кА | 100 240 | 150 260 | 200 280 | 250 230 | 300 350 | 120 380 | 140 400 | 160 170 | 180 190 | 220 210 |
| Uимп, кВ | 50 100 | 50 100 | 60 100 | 60 110 | 100 110 | 110 200 | 50 200 | 50 160 | 60 100 | 150 150 |
| Вид волны | апер. затух | затух апер. | апер. затух | затух апер. | апер. затух | затух апер. | апер. затух | затух апер. | апер. затух | затух апер. |
| L, мкГн | 100 50 | 98 55 | 96 60 | 94 65 | 92 70 | 90 75 | 88 80 | 86 85 | 84 90 | 82 95 |

Таблица 22

| Номер вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W, Дж | 2700 8000 | 3000 8200 | 3500 8500 | 8700 4000 | 9000 5400 | 9300 5700 | 9600 6000 | 6500 10000 | 7000 7300 | 7500 4400 |
| (ф, мкс | 2 1 | 1,15 1,9 | 1,8 1,25 | 1,35 1,7 | 1,6 1,45 | 1,9 1,5 | 1,4 2,0 | 2,1 1,3 | 1,2 2,2 | 2,3 1,1 |
| (в, мкс | 36 60 | 38 62 | 58 39 | 56 41 | 43 54 | 45 42 | 62 47 | 65 49 | 51 70 | 53 67 |
| Uв, кВ | 500 1300 | 1500 550 | 1600 650 | 600 950 | 700 1100 | 750 1200 | 800 1250 | 1150 850 | 900 1300 | 1850 1000 |
| t, с | 5 9,7 | 6 8,3 | 7 9,8 | 6,7 7,7 | 5,7 8,5 | 6,7 7,3 | 8 6,3 | 7,5 9 | 9,5 6,5 | 5,5 10 |

Таблица 23

| Номер варианта | Высоковольтное оборудование |
| --- | --- |
|  | Нечетная строка | Четная строка |
| 1 | Кабель ААШв на 35 кВ | Трансформатор ТМН - 10000/35 |
| 2 | Ввод ГМТА - 45 - 110/630 У1 | Кабель СГ на 35 кВ |
| 3 | Конденсатор КМ2 - 10,5- 26- 2У3 | Двигатель АДО - 1250/600 У3 |
| 4 | Выключатель ВМПП - 10 | Кабель АСБ на 10 кВ |
| 5 | Трансформатор ТРДЦН 63000/110 | Выключатель ВЭ - 10 -20 |
| 6 | Трансформатор ТДН - 16000/110 | Кабель ЦААБвГ на 10 кВ |
| 7 | Конденсатор КСО - 6,3-25 -2У3 | Двигатель А4 - 400ХК-4У3 |
| 8 | Выключатель МКП - 110 | Кабель СБШв на 6 кВ |
| 9 | Ввод ГТТБ - 60-110/800 У1 | Трансформатор |
| 10 | Кабель ОСБГ на 35 кВ | Выключатель ВМП-10 |

Таблица 24

| Номер | Комплектные распределительные устройства |
| --- | --- |
| варианта | Нечетная строка | Четная строка |
| 1 | КВВО-2 | КСО-272 |
| 2 | КВ-1 | КМ-1 |
| 3 | КМ-10 | КРУ 2-10-20 |
| 4 | КР -10/31,5 | КР - 10-D-10 |
| 5 | КЭ - 10 | КЭ - 6 |
| 6 | КЭ - 6С | К - XII |
| 7 | К - XXIV | К - XXV |
| 8 | К - XXVI | К - XXVII |
| 9 | К - XXVIII | К - 104 |
| 10 | К - XXVII | К - XXVIII |

Таблица 25

| Номер | Комплектные трансформаторные подстанции |
| --- | --- |
| варианта | Нечетная строка | Четная строка |
| 1 | КТПБ - 110/10 | КТП - 110-35/0,4 |
| 2 | КТПБ - 110/10 - 6 | КТПБ - 35/10 |
| 3 | КТПБ - 110/20 | КТПБ - 110/35/10 |
| 4 | КТПБ - 110/10 (6) | КТПБ - 110/35/6 |
| 5 | КТПБ - 35/6 | ТП - 110-35/0,4 |
| 6 | ТПБ - 110/10 | ПКТПА - 2500/110 |
| 7 | ТББ - 35/10 | ПКТПА - 10000/110 |
| 8 | КТПБ - 110/35/10 | КТПБ - 110/35/6 |
| 9 | ПКТПА - 2500/110 | КТПБ - 110/6 |
| 10 | КТПБ - 110/10 | ПКТПА - 10000/110 |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Техника высоких напряжений. Под ред. Д.В. Разевига. 1-е изд. М.: Энергия, 1964. -470 с., 2-е изд. -М.: Энергия, 1976. - 488 с.

2. Техника высоких напряжений. Под ред. М.В.Костенко - М.: Высш., шк., 1973. - 528 с.

3. Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. - М.: Энергия, 1968. - 464 с.

4. Кучинский Г.С., Кизеветтер В.С., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высокого напряжения. Под ред. Г.С.Кучинского -М.:Энергоатомиздат, 1987. - 368 с.

Дополнительная

5. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 463 с.

6. Техника высоких напряжений. Под ред. В.П.Ларионова. - М.: Энергия, 1986. - 462 с.

7. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. 3-изд. /под ред. И.А.Баумштейна, С.А.Бажанова. М.:Энергоатомиздат, 1989 г. - 768 с.

8. ТВН. Теоретические и практические основы и применения. Пер. с нем. / М.Бейер, В.Бек, К.Меллер, В.Цаенгль/ под ред. В.П.Ларионова - М.: Энергоатомиздат. 1989. - 555 с.

9. Перенапряжения в сетях 6-35 кВ /Ф.А.Гиндуллин, В.Г.Гольдштейн, А.А.Дульзон, Ф.А.Халилов - М.:Энергоатомиздат, 1989.-192 с.

10. Бажанов С.А., Воскресенский В.Ф. Профилактические испытания изоляции оборудования высокого напряжения. - М.: Энергия, 1977. - 288 с.

11. Бикфорд Д.П., Мюлине Н., Рид Дж.Р. Основы теории в электрических сетях: Пер. с англ. - М.: Энергоиздат, 1981. - 168 с.

12. Грозозащита линий высокого переменного тока. М.В.Костенко, И.М.Богатенков, Ю.А.Михайлов и др.: Итоги науки и техники. Электрические станции и сети, 1984, Т.12. - 112 с.

13. Костенко М.В., Невретдинов Ю.М., Халилов Ф.Х. Грозозащита электрических сетей в районах с высоким удельным сопротивлением грунта. - Л.: Наука, 1984. - 112 с.

14. Передача энергии постоянным и переменным током: Руководящие указания по защите от внутренних и грозовых перенапряжений сетей 3-750 кВ (проект). - Тр НИИПТ, вып. 21-22. Л.: Энергия, 1975. - 288 с.

15. Электротехнический справочник. 7-е изд. Под ред И.Н.Орлова и др. - М.:Энергоатомиздат, т.1. 1985; т.2. 1986; т.3. кн.1 1988; т.3. кн.2 1982.

16. Лихачев Ф.А. Защита от внутренних перенапряжений установок 3-220 кВ. - М.:Энергия, 1986. - 102 с.

17. Михалков А.В. Техника высоких напряжений в примерах и задачах - М.: Высш. шк., 1965. - 225 с.

18. Основные проблемы ТВН в области электроэнертики и электрофизики. - Л.:ЛПИ. 1983. - 25 с.

19.  Анастасиев П.И., Зеленецкий М.М., Фролов Ю.А. Молниезащита зданий и сооружений. - М.:Энергия, 1966. - 120 с.

20. Александров Г.И., Иванов В.Л. Изоляция электрических аппаратов высокого напряжения.-Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 208 с.

21. Лабораторные работы по ТВН. М.А.Аронов, В.В.Бузуткин, П.В.Борисоглебский и др., 2-е изд. - М.:Энергия, 1982. - 350 с.

22. Правила устройств электросутановок (ПУЭ) - 6-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 640 с.

23. Наифельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. - М.: Энергоатомиздат,  1971. -180 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие указания .........................................................................................

Введение .....................................................................................................

Таблица выбора вариантов ........................................................................

Задачи № 1...24 ...........................................................................................

Литература ..................................................................................................

Лицензия ЛР № 020525 от 23.04.92 г.

Редактор Н.П.Романова

Сдано в производство 20.04.97г.

Форм. бум. 60 ( 80                     1/16    Бум. тип. №

Печать офсетная                         Гарнитура литературная

Усл. печ. л. 2,0                            Тираж 100 экз.

Заказ №                                         Н/К

_____________________________________________________________

Читинский государственный технический университет, 672039

Чита, ул. Александро-Заводская, 30

_____________________________________________________________

РИК ЧитГТУ