### Министерство образования Российской Федерации

### Российский Государственный Университет

### Нефти и газа имени И.М. Губкина

### Курсовой проект

### по курсу «Детали машин и основы конструирования»

на тему «Привод конвейера: расчёт одноступенчатого

цилиндрического редуктора»

| Выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |

### Москва

### 2009 г.

### Содержание

Схема привода………………………..………………………………………….3

Введение………………………………………………………………………….4

1. Выбор электродвигателя и кинематический расчёт………………..…….5

  - Выбор электродвигателя…………………...………………………………………5

  - Кинематический расчёт……………………….....................................................6

- Расчёт зубчатых колёс редуктора………………….……………………….....7

  - Выбор материала и определение допускаемых контактных                      напряжений…………….………………………………………….…………………..……. 7

2.2 Определение межосевого расстояния…………………………………………… 8

2.3  Определение нормального модуля зацепления……..…………………………..8

2.4 Определение числа зубьев шестерни и колеса…………………..…………….. 9

2.5 Определение основных размеров шестерни и колеса……………...…………. 9

2.6 Проверка контактных напряжений………………………………………..……...10

2.7 Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба………………....10

- Конструирование и предварительный расчёт валов редуктора…… 11

  - Ведущий вал…………….……………………………………………………………. 11

  - Ведомый вал………....………………………………………………………………. 13

- Конструирование размеров шестерни и колеса…………..……………... 14

  - Шестерня…………………………………………………………………………….. 14

  - Зубчатое колесо…………………………………………………….…………….…14

- Конструктивные размеры корпуса редуктора и эскизная                  компоновка…………………………………………………………………………….…..15

- Проверка долговечности подшипников……………….………………….… 16

  - Ведущий вал…………….……………………………………………………………. 16

6.2 Ведомый вал………....………………………………………………………………. 18

- Проверка прочности шпоночных соединений…………………………….. 20

- Уточненный расчет валов…………………..…………………………………. 20

- Подбор посадок для сопрягаемых поверхностей……….………..……… 23

- Выбор сорта масла……………………..………………………………………… 24

- Сборка редуктора……………………….………………………………………… 24

Список литературы..………………………………………………………………. 25

Схема привода:

Мощность на ведомом валу – Р3  = 4,0 кВт

Угловая скорость ведомого вала – ω3 = 80 р/с  (или n3 = 290об/мин. )

Режим работы: умеренный постоянный

Расчётный срок службы, L: 5000 ч.

Рисунок 1. Схема привода конвейера с горизонтальным цилиндрическим косозубым редуктором и упругими муфтами:

1 – Электродвигатель;  2– Муфта; 3 – Редуктор горизонтальный цилиндрический косозубый;  4 - Муфта; 5 - Ведущий барабан транспортёра.

# ВВЕДЕНИЕ.

Цель курсового проектирования – систематизировать, закрепить, расширить теоретические знания, а также развить расчетно-графические навыки студентов. Основные требования, предъявляемые к создаваемой машине: высокая производительность, надежность, технологичность, минимальные габариты и масса, удобство в эксплуатации и экономичность. В проектируемом редукторе используется зубчатая передача.

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине.

Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим.

1. Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

1.1 Выбор электродвигателя

Частота вращения приводного вала, на котором установлен барабан конвейера n2 ==763,94об/мин

Мощность на приводном валу конвейера  Р3 =4,0 КВт. Нагрузка - постоянная, L=5000 ч.

По таблице 1.1. выбираются значения КПД отдельных передач, входящих в привод,

и определяется общий КПД привода

ηобщ = ηсм. ηз.з.п. η2м ηп.к.n = 0,913

где,

ηз.з.п. – КПД закрытой зубчатой передачи,  =  0,98

ηм - КПД  1 муфты,  = 0,98

ηп.к. – КПД пары подшипников качения,  =  0,995

n – число пар подшипников качения.

ηсм- КПД жидкой смазки, = 0,98

Расчетная мощность на валу электродвигателя

кВт

Выбираем по табл. П5, П6 электродвигатель, удовлетворяющий условию мощности, т.е.электродвигатель АОП-2 с повышенным пусковым моментом, обеспечивающий пуск полностью нагруженного конвейера. Типоразмер электродвигателя - 51-6, Nном.= 5,5 кВт

номинальная частота вращения  nдв1= 1440  мин-1;

Исходя из этого получаем значение общего передаточного числа привода:

Выбираем стандартное передаточное отношение из 1-го стандартного ряда u=1,25.

Уточняем частоту вращения барабана:

Проверка: отклонение числа оборотов барабана конвейера от заданного значения составляет:

что является допустимым отклонением.

1.2 Кинематический расчёт

.

Частота вращения быстроходного вала редуктора:

мин –1

Частота вращения тихоходного вала редуктора:

мин -1

Мощность на валах редуктора:

На быстроходном валу:

Р1 = Pр.дв   = 5,5  ,кВт;

на тихоходном валу:

Р2 = Р1 / ηобщ =5,5 /0,913 = 6,024 ,кВт.

Угловые скорости валов:

Ведущий вал:

ω1 = ωдв =  рад/с

ω2 = ωбар.=  рад/с

Вращающий момент на валах редуктора:

На быстроходном валу:

H ·мм;

где Р1 в ваттах

на тихоходном валу:

М2  = М1 uред =55·1,25 = 68,75·103 H · мм;

2. Расчёт зубчатых колёс редуктора

2.1 Выбор материала и определение допускаемых контактных напряжений

По таблице 3.3. (п.1) в соответствии с рекомендациями выбираем материалы: для изготовления шестерни сталь 40Х,  σв = 930 МПа,  σт = 700 МПа, твёрдость HВ = 270, термообработка – улучшение; для изготовления колеса сталь 40Х (после улучшения),  σв = 880 МПа, σт = 590 МПа, твёрдость HВ = 260.

Допускаемые контактные напряжения определяем по формуле

где: σНlimb – предел контактной выносливости при базовом числе циклов;

KHL  - коэффициент долговечности (1);

[SH] – коэффициент безопасности (1,15)

Для углеродистых сталей с твердостью поверхностей зубьев менее НВ 350 и термической обработкой (улучшением)

σНlimb = 2НВ + 70

При длительной эксплуатации редуктора число циклов нагружения больше базового, поэтому принимаем  KHL =1.

Для косозубых колес расчетное допускаемое контактное напряжение

[σН]=0,45([σН1] + [σН2] ),

где:  [σН1] – расчетное контактное допускаемое напряжение для шестерни;

[σН2] - расчетное контактное допускаемое напряжение для колеса.

Для шестерни:

530,4  ,МПа.

для колеса :

574,2    ,МПа.

[σН] =0,45([σН1] + [σН2])=  497,07  МПа

Требуемое условие [σН]≤1,23[σН2])               497,07  ≤ 1,23·574,2=706,22    выполнено.

2.2 Определение межосевого расстояния

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев

где:   Кα –вспомогательный коэффициент. Для прямозубых передач = 1,0

KHβ –коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для передач с

симметричным расположением колес по отношению к   опорам   = 1,0

ψba – коэффициент ширины зубчатого венца.

Для косозубых колес принимаем = 0,25.

Т2  - в Нмм.

Принимаем стандартное  значение из 1го стандартного ряда межосевого 		расстояния       aw=100мм..

2.3 Определение нормального модуля зацепления

Модуль передачи

mn =(0.01  -  0.02) aw = (0.01 – 0.02 )·100  = 1,0-2,0             мм.

Принимаем стандартное значение модуля из 1 го ряда   mn = 2 мм.

2.4 Определение числа зубьев шестерни и колеса

Принимаем предварительно угол наклона зубьев β=100 и определяем числа зубьев шестерни и колеса:

Принимаем  Z1=44

z2 = z1  uред  = 55

Принимаем  Z2=55

Уточнённое значение угла наклона зубьев:

2.5 Определение основных размеров шестерни и колеса

Диаметры делительных окружностей:

Шестерни

Колёса

Проверка межосевого расстояния:

что соответствует определённому ранее значению.

Диаметры окружностей вершин зубьев:

Шестерни

Колеса

Диаметры окружностей впадин зубьев:

Шестерни

Колеса

Определяем ширину колеса:   b2 =  ψba · aw = 0,25·100= 25 мм, принимаем  b2 =25 мм .

шестерни:  b1 =  b2 + 5-10 мм = 30 мм.

Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру  						ψbd =, тогда КHβ=1.0

Окружная скорость колес     м/с

При такой скорости для косозубых колес следует принять 8-ю степень точности.

Коэффициент нагрузки:

КН=КНβКНαКНυ

КНβ=1.0 (при симметричном расположении колёс, при ψbd=0,33, при НВ‹350)

КНα=1,08 (при υ=4,4 и 8-й степени точности)

КНυ=1,0 (для косозубых колёс при υ‹5 м/с)

Таким образом, КН= 1·1·1,08=1,08

Силы, действующие в зацеплении:

Окружная:

радиальная:

; где α=200

осевая:

Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба:

Здесь коэффициент нагрузки KF = KFβ·KFυ

При Ψbd=0.33, твёрдости ‹ НВ350 и симметричном расположении зубчатых колёс относительно опор, KFβ=1,02, KFυ=1,3. Таким образом, KF = 1,02·1,3=1,326

YF - коэффициент прочности зуба поместным напряжениям, зависящий от эквивалентного числа зубьев Zυ

у шестерни:

у колеса:

При этом YF1 = 3,68, YF2 =  3.64

Допускаемое напряжение:

Для стали 40Х улучшенной  при твёрдости ‹ НВ350 σF0limb=1.8HB.

для шестерни: σF0limb=1.8·270=486 Н/мм2

для колеса: σF0limb=1.8·260=468 Н/мм2

[n]F=[n]F/·[n]F//- коэффициент запаса прочности, где [n]F/=1,75; [n]F//=1, следовательно,

[n]F=1,75.

Допускаемые напряжения:

для шестерни:

для колеса:

Находим отношения:

для шестерни:

для колеса:

Дальнейший расчёт производим для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определяем коэффициенты Yβ и КFα :

для средних значений торцового перекрытия εα=1,5 и 8-й степени точности КFα=0,75

Проверяем прочность зуба колеса:

Условие прочности выполнено.

3. Предварительный расчёт валов

Простые по конструкции гладкие валы выполняются одинакового номинального диаметра по всей длине; для обеспечения требуемых посадок деталей предусматриваются на участках вала соответствующие отклонения диаметра. Для удобства сборки и разборки узла вала, замены подшипников и других насаживаемых деталей вала – валы выполняются ступенчатыми.

Предварительный расчет проводим на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.

Материал ведущего вала выбираем такой же, как уже выбранный материал шестерни, предполагая , что шестерню будем выполнять заодно с валом.

Диаметр выходного конца вала определяем из расчёта только на кручение по пониженным напряжениям  по формуле

3.1 Ведущий вал

где: М1 – крутящий момент ведущего вала, Н мм   ;

[τк]  - допускаемое напряжение на кручение по пониженным допускаемым напряжениям =   25 Н/мм2

Корректируем dв1по предполагаемому ряду чисел, при необходимости по стандартным размерам муфт .  dв1 =22 мм.

Разрабатываем конструкцию вала.

Длина ступени  l1  под полумуфту l1= (1.0 ÷1.5) dв1= 33мм, принимаем l1=50 (по стандартной муфте)

Диаметр второй ступени d2 под подшипники качения определяется

t = 2…..3

dв2 =25мм

Принимается dв12 – по ближайшему значению внутреннего диаметра подшипников качения лёгкой серии .   dв12 =25 мм.

Предварительно принимаем радиальный шариковый подшипник № 205 (d =25, D=50, B=15 )

Длина ступени l12 принимается с учётом уплотнения крышки с отверстием и ширины подшипника  для вал-шестерни.

l12 =1,5· 25 =38мм

Принимаем для шестерни рассчитанные ранее размеры dа, , dш1 , b1.

Определяем l3.   l13 = b1 +2,4δ,

где δ – толщина стенки редуктора (не менее 8 мм).

l13 =44

Определяем dв13.         dв13 = dв12 +3,2 r,

где  r –радиус галтели 1……2мм

dв13 =28 мм.

4-ая ступень dв14  - для установки второго подшипника  dв14 = dв12

l14 = B + с,

где: В – ширина подшипника;

с – размер фаски  1,5……  3 мм

l14 =18 мм.

3.2.Ведомый вал

Диаметр выходного конца ведомого вала:

мм

[τk]2 – допускаемое напряжение на кручение для материала ведомого вала.

dв21 =24,1 мм. Принимаем по ряду R40   dв21 =25 мм.;   l21= (1.0 ÷1.5) dв21=40 мм

Аналогично расчёту ведущего вала определяем остальные размеры вала, а именно:

Определяем  dв22 = dв21+2 t =29 мм

Принимается d2 – по ближайшему значению внутреннего диаметра подшипников качения лёгкой серии .   dв22 =30 мм.

Предварительно принимаем радиальный шариковый подшипник № 206 (d=30  D=62  B= 16)

l22 = 1.25 dв22 =44   мм

Определяем dв23.         dв23 = dв22 +3,2 r,

где  r –радиус галтели.

dв23 =35 мм.

Принимаем l23   равное  l13 ведущего вала = 44мм.;   l23 >b2  мм

dв24 = dв22=30 мм

l24 = В +с=18 мм

На рисунках 1 и 2, приведены принятые размеры ведущего и ведомого вала

Рисунок 2. Основные размеры ведущего вала (вал-шестерня)

Рисунок 3. Основные размеры ведомого вала.

Подбираем подшипники по внутреннему диаметру для эскизной компоновки редуктора.

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | r | C | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 10,8 | 6,95 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 15,0 | 10,0 |

4. Конструктивные размеры шестерни и колеса

4.1.  Шестерня

Шестерню выполняем за одно целое с валом; ее размеры:

dш1 = 88,88  мм;   da1 =92,88 мм;     b1 = 30 мм.

4.2. Размеры колеса

dк2 =  111,11  мм;    da2 = 115,11 мм; b2 =25 мм

Диаметр ступицы

dв =   dв23 = 35 мм

мм

Длина ступицы

мм, принимаем Lст = 46  мм.

Толщина диска

b2 = 25 мм

мм, принимаем С =6 мм.

Толщина обода:

m = 2   мм

мм, принимаем (0 = 6 мм.

Рисунок 4. Основные размеры зубчатого колеса

5.Конструктивные размеры корпуса редуктора и эскизная компоновка.

Из атласа конструкций одноступенчатых редукторов или по рекомендациям выбираем за аналог.

При разработке рабочего чертежа и общего вида редуктора некоторые размеры уточняются (диаметры, длины ступеней) или принимаются в глазомерном масштабе по аналогу.

Толщина стенок корпуса и крышки:

( = 0,025 aw +1 =8         мм

Принимается (  не менее 8 мм.

Толщина фланцев корпуса и крышки:

верхнего пояса корпуса и пояса крышки

b = 1,5 ( =12  мм

нижнего пояса корпуса

р = 2,35 ( =19  Принимаем р = 18 мм.

Диаметр болтов:

фундаментных       d1 = (0,03 – 0,036) aw  + 12 = 15,3-16,032   мм. Принимаем  болты с резьбой М14

крепящих крышку к корпусу у подшипников

d2 = (0,7 -  0,75) d1 =11,2-12 мм  Принимаем болты с резьбой М10

соединяющих крышку с корпусом

d3 = (0,5 – 0,6) d1 мм = 8-10 мм. Принимаем  болты с резьбой М8.

Зазор между торцами шестерён и колёс и внутренней стенкой редуктора:

А1 = 1,2б = 9,6мм, принимаем А1 = 10мм.

Зазор между наружным диаметром подшипника ведущего вала и внутренней стенкой корпуса: А = б = 8мм.

Зазор между вершиной зубьев колеса ведомого вала и внутренней стенкой редуктора: А = б = 8мм.

Зазор между торцом подшипника и внутренней стенкой редуктора (для установки мазеудерживающих колец): У = 8-12мм.

# 6. Проверка долговечности подшипников.

## 6.1 Ведущий вал

Реакции опор:

Из предыдущих расчётов имеем: Рt=1238 Н; Рr=455 H; Pа=176 Н; l1=l2=31 мм; d1/2=44,44

В плоскости XZ:

В плоскости YZ:

Проверка: RY1+RY2-Pr=0; 353,6+101,3-455 = 0.

Суммарные реакции:

Эквивалентная нагрузка:

Pэ=(XVFr1+YFa)KσKT где V=1 (т.к. вращается внутреннее кольцо подшипника); Kσ=1; KT=1

Отношение:

Отношение:

РЭ=(0,56·1·712,8+2,1·176)·1·1 = 768,7 Н

Расчётная долговечность, млн. об.:

Расчётная долговечность, ч.:

>>5000 ч.

## 6.2 Ведомый вал

Реакции опор:

Из предыдущих расчётов имеем: Рt=1238 Н; Рr=455 H; Pа=176 Н; l3=l4=32 мм; d2/2=55,55

В плоскости XZ:

В плоскости YZ:

Проверка: RY1+RY2-Pr=0; 385,2+69,8-455 = 0.

Суммарные реакции:

Эквивалентная нагрузка:

Pэ=(XVFr1+YFa)KσKT где V=1 (т.к. вращается внутреннее кольцо подшипника); Kσ=1; KT=1

Отношение:

Отношение:

РЭ=(0,56·1·729+2,1·176)·1·1 = 777,8 Н

Расчётная долговечность, млн. об.:

Расчётная долговечность, ч.:

>>5000 ч.

7. Проверка прочности шпоночных соединений.

Параметры шпонки подобраны по диаметрам валов (п.1, табл. 8.9 ).

Шпонка призматическая со скругленными торцами. Материал шпонок – сталь 45 нормализованная.

Шпонка на конце ведущего вала: b1 = 8мм,   h1 =7мм,  t11 =4мм,    ℓш1 =40мм.

Шпонка на конце ведомого вала: b2 = 8мм,   h2 = 7мм,  t21 =4мм,    ℓш2 =32мм.

Шпонка под колесом ведомого вала: b3 = 10мм,   h3 =8 мм,  t31 =5мм,   ℓш3 =20мм.

Напряжения смятия и условие прочности:

σсм =[2М / d (h – t1) (ℓ -b)] ≤ [σсм ],

где: d – диаметр вала в месте расположения шпонки, мм;

h – высота шпонки, мм;

t1 –глубина паза вала, мм;

ℓ - длина шпонки, мм;

b – ширина шпонки, мм;

[σсм ] – допустимое напряжение смятия (для стали 45 = 100 ÷ 120 МПа).

М – крутящий момент на валу, на котором смонтирована шпонка, Нмм.

В е д у щ и й   в а л:

σсм = [2·55·103/22·(7-4)·(40-8)] =52,08 н/мм2 <100 н/мм2

В е д о м ы й   в а л:

σсм2 =[2·68,75·103/25·(7-4)·(32-8)] =76,38 н/мм2<100 н/мм2

σсм3 =[2·68,75·103/35·(8-5)·(40-10)] =43,6 н/мм2<100 н/мм2

8. Уточненный расчет валов.

Уточненный расчет состоит в определении коэффициентов запаса прочности  s   для опасных сечений и сравнении их с допускаемыми значениями [s]. Прочность соблюдена при s > [s].

Ведущий вал: (рис. 3 ). Материал – сталь 40Х, термическая обработка - улучшение. По  при диаметре заготовки до 120 мм  среднее значение σв = 930 МПа.

Предел выносливости при симметричном цикле изгиба

σ- 1 ≈ 0,43 σв = 0,43 · 930 =  403 МПа

Предел выносливости при симметричном цикле касательных напряжений

τ-1 ≈ 0,58 σ- 1 = 0,58 · 403 = 234 МПа

Сечение А –А. Это сечение при передаче вращающего момента от электродвигателя через муфту рассчитываем на кручение. Концентрацию напряжений вызывает наличие шпоночной канавки.

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

sτ = τ-1 / (кτ  τυ / ετ  + ψτ  τm ),

где: 	кτ – эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений, принимаем =1,68

τυ – амплитуда отнулевого цикла;

τm – среднее напряжение отнулевого цикла;

ετ – масштабный фактор для касательных напряжений, принимаем = 0,84

ψτ – коэффициент= 0,1

τυ = τm = 0,5 τmax =0,5 М1 / Wk нетто,

где: Wk нетто – момент сопротивления кручению.

Wk нетто = (πd3 / 16 ) – [bt1 (d – t1)2 / 2 d ]

где: d -  диаметр вала в месте посадки шпонки;

b – ширина шпонки;

t1 – глубина паза вала.

Wk нетто =(3,14·223 / 16 ) – [8·4(22 – 4)2 / 2·22 ]=1,85·103 мм3

τυ = τm = 14,82 н/мм2

sτ = 7,52

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям. Изгибающий момент в сечен А – А отсутствует , поэтому нет и нормальных напряжений. Результирующий коэффициент запаса прочности s = sτ = 7,52

Ведомый вал (рис. 4 ).

Материал вала – сталь 40Х нормализованная; σВ = 930 МПа .

Предел выносливости при симметричном цикле изгиба

σ- 1 ≈ 0,43 σв 0,43 · 930 =  403 МПа

Предел выносливости при симметричном цикле касательных напряжений

τ-1 ≈ 0,58 σ- 1 0,58 · 403 = 234 МПа

Сечение В – В. Диаметр вала d =35мм в этом сечении  В-В , крутящий момент          М2 =68,75·103 Н·мм,

Изгибающий момент:

МХ=-Ра·55,55-Ry1·32 =-176·55.55-385,2·32=-22,1·103 H·мм

MX=-RY2·l3=-69,8·32=-2,23·103 H·мм

МY=RX2·32=619·32=19,8·103 H·мм

М B-B =

Концентрацию напряжений вызывает наличие шпоночной канавки.

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

sτ = τ-1 / (кτ  τυ / ετ  + ψτ  τm ),

где: к τ – эффективный коэффициент концентрации касательных напряже -

ний, принимаем =1,59

τυ – амплитуда отнулевого цикла;

τm – среднее напряжение отнулевого цикла;

ετ – масштабный фактор для касательных напряжений, принимаем =0,74

ψτ – коэффициент  =0,1

τυ = τm = 0,5 τmax =0,5 М2 / Wk нетто,

где: Wk нетто – момент сопротивления кручению.

Wk нетто = (πd3 / 16 ) – [bt1 (d – t1)2 / 2 d ]  = 7,77·103 мм3

τυ = τm = 4,42 н/мм2

sτ = 7,6

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям.

sσ = σ- 1 / (кσ  συ /εσ  + ψσ  σm ),

где: кσ – эффективный коэффициент концентрации нормальных напряже -

ний, принимаем =1,49

συ– амплитуда   цикла нормальных напряжений;

σm – среднее напряжение цикла нормальных напряжений,

εσ – масштабный фактор для нормальных напряжений, принимаем =0,74

ψσ – коэффициент, принимаем =0,1

συ= σm = М В-В / W нетто,

где: W нетто –момент сопротивления сечения изгибу.

W нетто = (πd3 / 32 ) – [bt1 (d – t1)2 / 2 d ]  = 3,5·103 мм3

συ =8.45

sσ =12.56

sτ = 7.6

Результатирующий коэффициент запаса прочности для сечения В – В

Во всех сечениях  s > [s] = 2,5, из условия прочности

Во всех сечениях  s > [s] = 3,5, из условия жесткости

9.Подбор посадок для сопрягаемых поверхностей

Посадки подшипников:

Внутреннее кольцо на валу – к6

Внешнее кольцо в корпусе Н7

Установка на валу:

Колеса и шестерни устанавливаются с натягом Н7/р6.

Для предотвращения смещения на валу колеса и шестерни предусмотрены бортики и установлены дистанционные втулки посадкой Н9/d9.

Для установки шпонок на колесах для шпонок выбирают переходную посадку N9/h9.

Крышки подшипников:

Наружный диаметр – посадка Н7/h8.

Муфта на валу:

Для обеспечения надежного зацепления выбираем посадку Н7/m6.

10. Выбор сорта масла

Смазка зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 5 мм. Объем масляной ванны определяем из расчета 0,25 дм3 масла на 1 кВт передаваемой мощности: Vм = 0,25( 5,5   ( 1,375 дм3. Кинематическая вязкость масла при окружной скорости υ= 4,4 м/с, 81,5 сСт, что соответствует марке индустриального масла И-100А. Уровень масла контролируется жезловым маслоуказателем после остановки редуктора.

Смазка шарикоподшипников осуществляется масляным туманом, образующимся при работе редуктора .

11. Сборка редуктора

Перед сборкой редуктора полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.

Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов:

На ведомый вал насаживают кольца и шарикоподшипники, предварительно нагрев в масле до 80(1000С;

В ведомый вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала, затем надевают распорную втулку и устанавливают шарикоподшипники, предварительно нагрев в масле.

Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и устанавливают крышки подшипников с комплектом регулировочных колец. Перед установкой сквозных крышек закладывают сальники. Надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхность стыка крышки и корпуса силиконовым герметиком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух цилиндрических штифтов. Затягивают винты, крепящие крышку к корпусу.

Далее на концы валов закладывают шпонки и устанавливают элементы консольных передач.

После сборки: проверяют отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки винтами.

Затем через отверстие для жезлового маслоуказателя заливают в корпус масло до уровня.

Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническим условием.

Список литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин - М.: Машиностроение, 1988.- 416 с.

2. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин - М.: Высшая школа, 1991.- 432 с.

3. Леликов О.П. Основы расчёта и проектирования деталей и узлов машин: Конспект лекций по курсу "Детали машин". - М.: Машиностроение, 2002.

4. Ю.А.Гвоздев, А.В.Семеновых, А.Ф.Сказыткин. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1997.

5. Детали машин. Атлас конструкций под редакцией Д.Н.Решетова, М. Машиностроение 1972 - 1992.