Задача 11. Определить нормативный размер и периодичность запуска-выпуска партии деталей на переменно-поточной линии. Сменная производительность линии по обработке детали А составляет 300 шт., по обработке  детали Б — 200 шт. Нормативный коэффициент времени на переналадку равен 0,03. В месяце 44 рабочие смены.

Состав операций технологического процесса обработки и нормы штучного времени:

| № операции | t шт, мин. | t пз, мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Деталь А | Деталь Б | Деталь А | Деталь Б |
| 1 | 2,1 | 2,6 | 6 | 7 |
| 2 | 1,4 | 2,8 | 10 | 9 |
| 3 | 0,8 | 0,9 | 10 | 14 |
| 4 | 1,8 | 0,7 | 12 | 10 |
| 5 | 5,7 | 3,1 | 15 | 10 |
| 6 | 2,2 | 6 | 8 | 16 |