Министерство образования и науки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

“Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева”

Кафедра ЭПЭ

Контрольная работа

По дисциплине «Техника сильных токов»

Вариант №6

Выполнил: Щипков А.С.

Группа: ЯПП-11

Преподаватель: Гусев О.В.

Оценка_____________________

Подпись преподавателя_______

Дата________________________

Рыбинск. 2014

Задание

Выбрать выпрямитель для питания обмотки возбуждения двигателя постоянного тока (50кВт, 220В, 600 об/мин), параллельная обмотка которого имеет данные: Uвн = 220В;    Iвн = 5.6А

Выпрямитель включен по однофазной схеме и питается от сети переменного тока Uпит. = 220В

| Вариант № | Схема выпрямителя | Напряжение питания(U1) | Тип нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | однополупериодная | 220 | активная |

Однополупериодная схема выпрямителя

| Схема выпрямителя | U2/Ud | PT/Pd |
| --- | --- | --- |
|  |  | активная нагрузка | индуктивная нагрузка |
| Однополупериодная | 2.22 | 3.09 | 3.09 |

Расчет:

Расчет вентильного комплекта:

1. Определяем среднее значение тока через диод, для однополупериодной схемы:

Id = I’d = 5.6 A

2. Амплитудное обратное напряжение:

Uобр.max = 3.14  Ud  = 3.14  220 = 690.8 В

3. Выбираем требуемый диод по данным таблицы 2

В-10: Iн = 10А; Uобр.н = 600В

Расчет трансформатора:

1. Для индуктивной нагрузки имеем следующие соотношения:

U2 = 1.11  Ud = 1.11  220 = 242В

2. Мощность трансформатора:

PT = 1.11  220  5.6 = 1357.5 ВА

3. Первичное напряжение U2 = 220В

По данным расчета, выбираем однофазный трансформатор ТВО2-1.6