Задача № 2

Расчет составной статически определимой рамы

- Изобразить в масштабе расчетную схему рамы в соответствии с данными таблицы.

- Проверить геометрическую неизменяемость и статическую определимость расчетной схемы.

- Изобразить схему взаимодействия отдельных частей рамы, выделив главные и второстепенные части.

- Из условий равновесия частей рамы определить силы взаимодействия между ними и опорные реакции для рамы в целом.

- Построить эпюры М, Q, N для составных частей и рамы в целом.

- Произвести статическую проверку правильности расчета рамы.

# Таблица

| № | а м | q | w | Р1 | P | М | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кН/м | кН/м | кН | кН | кНм |  | вар. 2 |
| 8 | 1.5 | 36 | 16 | 20 | 40 | 80 |  | 18 |

Пример решения задачи

- Кинематический анализ рамы

- Степень свободы системы

.

Рама может быть геометрически неизменяемой.

- Дополнительный анализ образования расчетной схемы.

Три диска (Д1, Д2 и Земля) соединены между собой тремя шарнирами (0, 7 и 10), не лежащими на одной прямой. Образованный новый геометрически неизменяемый диск и два диска (Д3 и Д4) соединены между собой тремя шарнирами (7, 8 и 9), не лежащими на одной прямой. Полученная система является геометрически неизменяемой. Два диска (Д5 и Д6) и ранее созданная система с помощью трех шарниров (1, 4 и 6),  не лежащих на одной прямой, образовали единую геометрически неизменяемую систему. Так как одним из дисков является Земля, то система неподвижна.

- Расчленим раму на основную часть (трехшарнирная рама 0-7-10) и две второстепенные трехшарнирные рамы (7-8-9 и 1-4-8). Определим реакции опор.

- Расчет начинаем со второстепенной части 1-4-8.

,

кН.

,

кН.

,

кН.

,

кН.

Проверка правильности определения реакций опор:

- Расчет второстепенной части 7-8-9.

,

,

кН,  кН,

,  кН,

,

кН.

Проверка правильности определения реакций опор:

- Расчет основной части 0-7-10.

,

,

= 73.3 кН.

, кН,

,

кН.

Проверка правильности определения реакций опор:

.

- Построение эпюр изгибающих моментов.

Определим изгибающие моменты в сечениях второстепенных и основной части (положительный момент в сечении растягивает волокна внутри контура).

, кНм, кНм, ,

кНм, кНм, .

, , середина пролета 7-8 кНм.

м, кНм, середина пролета 1-7 кНм, .

Эпюры изгибающих моментов отдельных частей рамы.

Эпюра изгибающих моментов всей рамы в целом.

Эп. “М”

- Построение эпюр поперечных сил.

Определим поперечные силы способом вырезания стержней. На схемах показаны положительные направления усилий.

кН.

= 16.7кН.

кН.

кН.

кН.

= 3.33 кН.

кН.

кН.

кН.

Построим эпюру поперечных сил.

Эп. “Q”

- Построение эпюр продольных сил.

Определим продольные силы способом вырезания узлов. На схемах показаны положительные направления усилий.

Узел 2

: кН.

: кН.

Узел 6

: кН.

: кН.

Узел 1

:

= - 52 кН.

:

кН,

где: , .

Узел 7

: кН.

: кН.

Узел 8

: кН.

: .

Построим эпюру продольных сил.

Эп. “N”

- Статическая проверка.

Проведем замкнутое сечение через опорные точки 0, 9 и 10, выделяя часть рамы. Покажем в сечениях положительные направления изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. Проверим равновесие оставшейся части рамы.

:

:

: