Задача №1.

Расчет газовой смеси.

Газовая смесь состоит из нескольких компонентов, содержание которых в смеси задано в процентах по объему (СО220, N2 52, CO 28.             Определить: 1) кажущуюся молекулярную массу смеси;                                        2) газовую постоянную смеси; 3) средние мольную, объемную и массовую теплоемкости N2смеси при постоянном давлении в пределах температур от t1 до t2 (.Начальная t1, 0С 742,

Конечная t2, 0С 1643).

При решении этой задачи и последующих задач для всех исходных и итоговых величин, кроме относительных, безразмерных величин, должны быть указаны единицы измерения.

Задача №2.

Расчет политропного процесса сжатия газовой смеси в компрессоре.

Рабочее тело – газовая смесь, имеющая тот же состав, что и в задаче №1 (в процентах по объему). Первоначальный объем, занимаемый газовой смесью, V1 (100 м3). Начальные параметры состояния: давление р1 = 0,1 Мпа, температура t1= 270С. Процесс сжатия происходит при показателе политропы n-.1,13.     Давление смеси в конце сжатия Р2, Мпа. (1,3).

Определить: 1) массу газовой смеси; 2) уд. объемы смеси в начале и в конце процесса; 3) объем, занимаемый смесью в конце процесса; 4) температуру газовой смеси в конце процесса; 5) работу сжатия в процессе; 6) работу, затрачиваемую на привод компрессора; 7) изменение внутренней энергии газовой смеси; 8) массовую теплоемкость рабочего тела в данном процессе; 9) количество теплоты, участвующего в процессе; 10) изменение энтропии в процессе. Построить (в масштабе) рассмотренный процесс в координатах p-v и T-s.

Необходимые для решения задачи теплоемкости компонентов газовой смеси принять независимыми от температуры. Значения теплоемкостей газов можно принять при температуре равной 0 0С из приложения данного методического указания.

Газовую постоянную смеси взять из решения задачи №1.

Задача №3.

Расчет цикла Карно применительно к тепловому двигателю.

Рабочее тело в цикле Карно – 1 кг сухого воздуха. Предельные температуры рабочего тела в цикле: наибольшая t1,(3300С) ,наименьшая t3 (250С). Предельные давления рабочего тела в цикле: наибольшее р1,(4.8 Мпа) наименьшее р3 (0.14 Мпа). Определить: 1) основные параметры рабочего тела в характерных точках цикла; 2) количество теплоты, подведенное в цикле; 3) количество теплоты, отведенное в цикле; 4) полезную работу, совершенную рабочим телом за цикл; 5) термический КПД цикла; 6) изменение энтропии в изотермических процессах цикла.

Построить цикл (в масштабе) в координатах p-v и T-s.

Задача №4.

Расчет процесса адиабатического расширения водяного пара.

Рабочее тело – водяной пар, имеющий в начальном состоянии давление абс. р1 (10 Мпа) и температуру t1 (430). Масса рабочего тела – М (20 кг) . Пар расширяется до давления абс. р2 (0,015 Мпа).

Схематически построить процесс адиабатического расширения водяного пара в диаграмме h-s.

Определить: 1) уд. объем и энтальпию пара в начальном состоянии; 2) температуру, уд. объем, степень сухости и энтальпию пара в конечном состоянии; 3) значения внутренней энергии пара до и после расширения; 4) работу расширения пара в адиабатном процессе.

К решению задачи приложить схему построения процесса в координатах h-s.

Задача №5.

Определение технико-экономических показателей теоретического цикла Ренкина.

Паротурбинная установка работает по теоретическому циклу Ренкина. Давление и температура водяного пара на выходе из парогенератора (перед турбиной): р1 и t1; давление пара после турбины (в конденсаторе) р2.

Определить термический коэффициент полезного действия цикла ηt и теоретический удельный расход пара d, кг/(кВт·ч) при следующих условиях работы установки:

I - р1,( 3,5 Мпа), t1 (3900С )и р2. (0,1 Мпа);

II - р1,( 3,5 Мпа), t1 (3900С); р2 (0,003 Мпа);

III - р1,(24 Мпа ),t1 (5600С )и р2. (0,003 Мпа).

Сделать вывод о влиянии уровня начальных параметров состояния пара и давления пара после турбины на значения термического КПД цикла Ренкина и удельного расхода пара.

К решению задачи приложить принципиальную схему паротурбинной установки, изображение цикла Ренкина в координатах p-v и T-s, также изображение процесса расширения пара в турбине в диаграмме h-s.

Задача №6.

Определение скорости истечения водяного пара из сопловых устройств.

Определить теоретическую скорость истечения водяного пара из суживающегося сопла и из сопла Лаваля. Начальные давление и температура пара: р1 абс (6 Мпа) и t1 (3500С). Давление среды, в которую происходит истечение пара, р2 (0,008 Мпа).

К решению задачи приложить изображения адиабатных процессов истечения пара из сопловых устройств в диаграмме h-s.

Дать эскизы профилей суживающегося сопла и сопла Лаваля.

Приложения

Средняя молярная изобарная теплоемкость газов μCp, кДж/(кмоль·К)

| T, 0С | O2 | N2 | СО | СО2 | H2O | SO2 | Воздух (абсолютно сухой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 29,274 | 29,019 | 29,123 | 35,860 | 33,499 | 38,85 | 29,073 |
| 100 | 29,538 | 29,048 | 29,178 | 38,112 | 33,741 | 40,65 | 29,152 |
| 200 | 29,931 | 29,132 | 29,303 | 40,059 | 34,118 | 42,33 | 29,299 |
| 300 | 30,400 | 29,287 | 29,517 | 41,755 | 34,575 | 43,88 | 29,521 |
| 400 | 30,878 | 29,500 | 29,789 | 43,250 | 35,090 | 45,22 | 29,789 |
| 500 | 31,334 | 29,764 | 30,099 | 44,573 | 35,630 | 46,39 | 30,095 |
| 600 | 31,761 | 30,044 | 30,425 | 45,453 | 36,195 | 47,35 | 30,405 |
| 700 | 32,150 | 30,341 | 30,752 | 46,813 | 36,789 | 48,23 | 30,723 |
| 800 | 32,502 | 30,635 | 31,070 | 47,763 | 37,392 | 48,94 | 31,028 |
| 900 | 32,825 | 30,924 | 31,376 | 48,617 | 38,008 | 49,61 | 31,321 |
| 1000 | 33,118 | 31,196 | 31,665 | 49,392 | 38,619 | 50,16 | 31,598 |
| 1100 | 33,386 | 31,455 | 31,937 | 50,099 | 39,226 | 50,66 | 31,862 |
| 1200 | 33,633 | 31,707 | 32,192 | 50,740 | 39,825 | 51,08 | 32,109 |
| 1300 | 33,863 | 31,941 | 32,427 | 51,322 | 40,407 | - | 32,343 |
| 1400 | 34,076 | 32,163 | 32,653 | 51,858 | 40,976 | - | 32,575 |
| 1500 | 34,282 | 32,372 | 32,858 | 52,348 | 41,525 | - | 32,774 |
| 1600 | 34,474 | 32,565 | 33,051 | 52,800 | 42,056 | - | 32,967 |
| 1700 | 34,658 | 32,749 | 33,231 | 63,218 | 42,576 | - | 33,151 |
| 1800 | 34,834 | 32,917 | 33,402 | 53,504 | 43,070 | - | 33,319 |
| 1900 | 35,006 | 33,080 | 33,561 | 53,959 | 43,539 | - | 33,482 |
| 2000 | 35,169 | 33,231 | 33,708 | 54,290 | 43,995 | - | 33,641 |

литература

1. Кириллин В. В. и др. Техническая термодинамика и теплопередача.

2. Нащокин В. В. Техническая теплопередача и термодинамика. – М.: Высшая школа, 1978.

4. Рабинович О. М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: Машиностроение, 1969.

5. Теплотехника под ред. В. Н. Луканина, 2000.

# Text boxes

3