Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”

Кафедра механики

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические указания и расчетно-графические задания для студентов специальности 130400 «Горное дело» специализации

“Горные машины и оборудование”

санкт-петербург

2014

УДК 531.01(075.84)

Теоретическая механика: Методические указания для самостоятельной работы студентов / Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”. Сост.: М.Ю. Платовских. СПб, 2014, с.

Приведены методические указания и варианты задач по курсу «Теоретическая механика». Указания снабжены теоретическим материалом и примерами решений типовых задач.

Предназначены для студентов специальности 130400 “Горное дело” специализации «Горные машины и оборудование» дневной формы обучения.

Табл.:4 . Ил.:12 . Библиогр.: 6 назв.

Научный редактор проф. В.Г. Гореликов

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Теоретическая механика» является общеинженерной и обязательна при подготовке инженеров – машиностроителей.

Целью преподавания этой дисциплины является формирование у будущих специалистов представлений об общих законах механики, равновесия и движения твердых тел. Задача курса теоретической механики, являющейся первой в цикле читаемых в университете механических дисциплин, состоит в том, чтобы на ее основе иметь возможность изучать другие инженерные дисциплины (сопротивление материалов, теорию механизмов и машин, строительную механику, теорию колебаний др.). В рамках данного курса студенты должны освоить проведение расчетов типовых конструкций: определять реакции опор, усилия в стержневых системах, параметры движения материальной точки и твердого тела.

Курс теоретической механики базируется на учебных дисциплинах «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия».

1.  РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ

Задание.

1. Определить силы реакций связей в системе двух твердых тел под действием заданной нагрузки (активные силы).

2. Выбрав точку приведения, вычислить величины главных векторов и главных моментов активных сил и реакций связей. Сделать вывод относительно правильности определения реакций связей.

3. Выбрав другую точку приведения произвести вычисление п. 2 относительно этой точки. Проверить на основании проведенных вычислений формулу, связывающую главные моменты активных и реактивных сил относительно различных точек приведения.

Пример.

Конструкция состоит из двух стержней АС и ВD, крепящихся к основанию с помощью шарниров А и В. Между собой стержни соединяются шарниром С (рис П1). Вес стержня АС - P1=100 H, ВD - P2=170 H, вес груза Q 120 Н. К стержню BD приложен момент М=180 Нм.

Определим реакции шарниров А и В.

Для этого расчленим конструкцию по шарниру С (рис. П2).

Составим уравнения равновесия каждой части.

Для стержня АС:

;

; (1.1)

Для стержня ВD:

;

;                                                          (1.2)

Третье и шестое уравнения системы уравнений (1.1), (1.2) после подстановки размеров и заданных величин сил примут вид:

Решая последнюю систему относительно XC, YC (например, по методу Крамера), найдем величины реакций в шарнире С:

XС= -110,21 H;

YС=-140,89 H.

Остальные неизвестные получим из оставшихся уравнений (1.1), (1.2):

XA=110,21 H; YA=240,89 H; XB= -110,21 H; YB=149,11 H.

Определим главные векторы активных и реактивных  сил, действующих на конструкцию как единое целое. Найдем проекции этих векторов на оси x и y:

; Н;

;

Н,

,

где  и  орты осей x и y.

Соответственно, величины главных векторов =390 Н и =390 Н. Найдем теперь главные моменты активных  и реактивных сил относительно, например, точки А:

Видим, что

Варианты заданий 1.1- 1.30:

Задача 1.1. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 1 м) рамы, весом P= 400 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена силами Q= 100 Н в точках E и D, правая рама загружена также моментом М =200 Нм (направление – по ходу ч.с.). (рис. 1.1).

Определить реакции  шарниров А и В.

Задача 1.2. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 0,7 м) рамы, весом P= 300 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Каждая рама загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 150 Н/м, , левая рама загружена также моментом М =100 Нм (направление – по ходу ч.с.) (рис. 1.2).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.3. Две жесткие однородные квадратные (со стороной а = 0,5 м) рамы, весом P= 700 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Каждая рама загружена моментом М= 500 Нм, правая рама, кроме того - распределенной нагрузкой интенсивности q = 150 Н/м (нормальной к стороне) и силой F = 200 Н в точке К (середина стороны рамы) (рис. 1.3).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.4. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, вес груза Q 200 H, интенсивность распределенной нагрузки на левом стержне q = 250 Н/м, точка L – середина АС; в точке С – шарнир; ЕК - горизонтальный трос, СЕ= 1/3 ВС, AC=2 м, ВС=1 м (рис. 1.4).

Найти реакции в точках А, В и натяжение троса.

Задача 1.5. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, Q=200 H, AC=4 м, ВС=2 м, ,СD=0,3 м. Стержень ВС опирается на горизонтальную плоскость в точке В; KD - горизонтальный трос; 
F= 100 Н.АL= 0,25АВ  (СЕ=1,5 м) (рис. 1.5).

Найти реакции в точках А, В, Е и натяжение троса.

Задача 1.6. Невесомые стержни АС и СЕ шарнирно оперты в точках В и D; ВС=СD, АВ=1/3 АС, СD=2/3 СE. В точках А и Е к стержням подсоединены грузы с весами Q =100 H и P=200 H; сила F= 150 Н (L – середина СЕ); ЕК - горизонтальный трос, АС=СЕ=3м. (рис. 1.6).

Найти реакции шарниров В, D и натяжение троса.

Задача 1.7. Вес стержня АС - Р1=200 Н, правого стержня - Р2=300 H, его длинна 3 м; АС=ВС=АВ=2 м; CЕ=0,5 м. В точке С левый стержень АС опирается на правый; сила F= 200 Н (К – середина СВ); вес груза Р 100 Н (рис. 1.7).

Найти реакции шарниров А, В и опоры в точке Е.

Задача 1.8. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, в точке С – шарнир; q=200 H/м (по нормали к ВС); AC=2 м, СВ=1 м; сила F= 200 Н (АD = 1,3 м) (рис. 1.8).

Найти реакции шарниров в точках А и В.

Задача 1.9. Вес стержней АС и ВС - P=300 H, AC=СВ, ВЕ=АD=1/3 CB, DE - горизонтальная веревка. Стержень ВС опирается на наклонную плоскость в точке В (рис. 1.9). Сила F= 20 Н (К – середина СВ); момент М = 200 Нм.

Найти реакции в точках А, В и натяжение веревки DE.

Задача 1.10. Вес стержня АС - P1=300 H (АС = 4 м), СЕ - P2=150 H (СЕ = 3 м); AB=1/4 AC. В точках К и L – точечные опоры (СК=KL=LE). Веса грузов на концах стержней: Q= 100 Н, Р= 150 Н. (рис. 1.10).

Найти реакции шарнира В и опор в точках К и L.

Задача 1.11. В точке А - заделка стержня АС, АС= 2 м. Вес стержня АС - Р1=200 Н, BD - Р2=400 H, DB=4 м. В точке С стержень BD опирается на AC. На участке CD приложена распределенная нагрузка с интенсивностью q=200 H/м. (по нормали к DС) ; вес груза Q 100 Н (рис. 1.11).

Найти реакции заделки А и шарнира В.

Задача 1.12. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=1 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями SL и МN, SNLМ – квадрат, АВ= 2 м. Радиусы, проведенные из центров рам к точкам крепления стержней, расположены под 450 к горизонтали. Конструкция загружена силами Q=200Н в точках E и D (AD и BE - вертикальные диаметры). Правая рама загружена также моментом М= 100 Нм (рис. 12). Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.13. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=1 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями АЕ и ВD, АВED- квадрат. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 100 H/м по дугам в ¼ окружности (AD и BE- вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. Левая рама загружена также моментом М= 150 Нм (рис. 13).

Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.14. Две жесткие однородные круглые (радиуса 
а=0,7 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой двумя стержнями АЕ и ВD, АВED- квадрат. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 50 H/м по дугам в ¼ окружности (AD и BE - вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. Правая рама загружена также моментом М= 50 Нм (рис. 14). Определить реакции шарниров А, В и усилия в стержнях.

Задача 1.15. Вес стержня АС - P1=300 H, DB- горизонтальный стержень весом P2=200 H, распределенная нагрузка на DB q=200 H/м, DE=EB, CD- трос, CD = 1 м, AC=2 м, DВ=2 м (рис. 1.15).

Найти реакции в точках А, В и натяжение троса.

Задача 1.16. Вес стержня АС (АС = 2 м), заделанного в точке А - P1=100 H, квадрата ВDEН со стороной 0,5 м - P2=200 H, по стороне квадрата DE приложена распределенная нагрузка с интенсивностью q = 100 H/м; CЕ- трос, CE = 2 м. Диагональ BE- вертикальна. В точке L к стержню АС приложена сила F=100 H (рис. 1.16). Найти реакции в заделке А, шарнире В и натяжение веревки.

Задача 1.17. Вес стержня АС - P1=300 H (АС=3 м), AB=1/3AC. В точке С – шарнир. Стержень CD весом P2=150 H - горизонтален, на конце D поддерживается вертикальным тросом DE. В точке L к стержню АС приложена сила F=100 H; СL= 1/3 АC (рис. 1.17).

Найти реакции шарнира В и величину груза Q.

Задача 1.18. Вес стержня АС, заделанного в точке А - P1=100 H, АС=ВС=АВ=2 м; DB=3 м. В точке В стержень BD весом Р2=300H опирается на горизонтальную плоскость. В точке С – шарнир; DK- горизонтальный трос, привязанный к свободному концу D стержня BD. Вес груза Р=100H. В точке L (середина АС) к стержню АС приложена сила F=100 H (рис. 1.18).

Найти реакции  в заделке А и в точке В.

Задача 1.19. Вес стержня АС - P1=300 H, ВС - P2=150 H, Q=200 H, AC=4 м, СВ=2 м, СЕ=1 м,СD=0,5 м, М= 120 Нм. В точке С – шарнир. Стержень ВС опирается на горизонтальную. плоскость в точке В (рис. 1.19).

Найти реакции в точках А и В, Е.

Задача 1.20. Невесомые стержни АС и СЕ шарнирно оперты в точках В и D; в точке С – также шарнир (АВ=ВС, СD=DE). В точках А и Е через тросы (ЕК – горизонтальный трос) к ним подсоединены грузы с весами Q=100 H и P=200 H (рис. 1.20).

Найти реакции шарниров В и D, а также натяжение троса.

Задача 1.21. В точке С стержень АС опирается на стержень ВD (АС=ВС=АВ=2 м); DB=3м, ВЕ=1 м. Вес стержня АС - Р1=200 Н, BD - Р2=300 H. На конце стержня BD – сила Q = 50 Н (рис. 1.21). Найти реакции шарниров В и D, а также реакцию в точке Е.

Задача 1.22. Стержень АС опирается на гладкую плоскость в точке А и на точечные опоры в точках К и L (AC=3 м, AK=KL=LC). Стержень BD подвешен к АС с помощью троса CD (BD = 2 м, CD = 1 м). Вес стержня АС - P1=300 H, DB - P2=150 H, q=200 H/м, DE=1 м (рис. 1.22). Найти реакции в точке А и шарнире В.

Задача 1.23. Две жесткие однородные круглые (радиуса а = 1 м) рамы, весом P = 200 H каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена силами Q= 200 Н в точках E и D (AD и BE - вертикальные диаметры). К левой раме приложен также момент М = 50 Нм (рис. 1.23).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.24. Две жесткие однородные круглые (радиуса а=0,5 м) рамы, весом P=200 Н каждая, соединены между собой шарниром С. Конструкция загружена распределенной нагрузкой интенсивности q= 100 H/м по дугам DК и EC  (AD и BE - вертикальные диаметры), направленной под углом 450 к горизонтали. К правой раме приложен также момент М = 70 Нм (рис. 1.24).

Определить реакции шарниров А и В.

Задача 1.25. Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q и величина силы Q 100 H; вес стержня CD P2 =400 H; DK- трос; в точке E- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ (рис. 1.25).

Найти реакции в заделке А, точке Е, а также в шарнире В.

Задача 1.26 Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 3 м; вес груза Q 150 H; вес стержня CD P2 = 400 H; в точке В - опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; интенсивность распределенной нагрузки q=100 H/м (рис. 1.26). Найти реакции в заделке А и точке В, а также в шарнире Е.

Задача 1.27. Вес однородного заделанного концом А стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q 100 H; вес стержня CD P2 =400 H; СK- трос; в точке E- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; М= 50 Нм (рис. 1.27).

Найти реакции в заделке А, точке Е, а также в шарнире В.

Задача 1.28. Вес однородного, заделанного концом А, стержня (горизонтального) АB – P1 =300 H, АВ= 2 м; вес груза Q1 100 H, Q2 - 150 H; вес стержня CD P2 =400 H; СK- горизонтальный трос; в точке В- опирание; СE=СB= 1 м, ВC= DВ; М= 50 Нм (рис. 1.28). Найти реакции в заделке А, точке В, а также в шарнире Е.

Задача 1.29. Вес заделанного в точке А стержня АС - P1=300 H, вес соединенного с ним шарнирно в точке С стержня ВD - P2=200 H (AC=СВ=АВ=2 м), CD=0,8 м, ЕВ – трос, момент М = 100 Нм, (рис. 1.29). Найти реакции в шарнирах А, С, натяжение троса и вес груза Q.

Задача 1.30. Вес заделанного в точке А стержня АС - P1=200 H, вес опирающегося на него в точке С стержня ВD - P2=250 H (AC=СВ =2 м, СD= 0,5 м), DЕ- трос, параллельный АС (DE = 1 м); момент М = 200 Нм, сила F = 40 Н (точка К – середина ВС) (рис. 1.30).

Найти реакции в опорах А, В (шарнир) и С.

2. СОСТАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ

Задание. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент времени t или в заданном положении.

Рис. 2.1

Пример. Точка движется внутри кольца радиуса 0,2 м по закону , м (см. рис.2.1). В свою очередь, кольцо вращается вокруг своего диаметра в направлении, указанном на рисунке, с постоянным угловым ускорением .

В начальный момент кольцо находилось в покое,

Решение. Проанализируем движение. Движение точки внутри кольца – относительное; движение, которое сообщает точке вращающееся кольцо, – переносное; движение точки относительно неподвижной Земли – абсолютное. Найдем положение точки на окружности в заданный момент времени, подставив в формулу относительного движения

За 2 с точка в относительном движении описала дугу  которой соответствует центральный угол  рад, или 600.

Абсолютную скорость точки М найдем по теореме сложения скоростей , где  и  - соответственно относительная и переносная скорости точки.

Относительная скорость  В момент времени t=2c . Эта скорость направлена по касательной к окружности кольца.

Переносная скорость , где  h  – кратчайшее расстояние от точки до оси вращения;  ω  – угловая скорость кольца.

Так как вращение по условию равнопеременное , то угловая скорость , т.к. .

Тогда рад/с. В свою очередь, м.

Это дает  м/с.

Переносная скорость перпендикулярна плоскости кольца и направлена от нас. Таким образом, (, и модуль абсолютной скорости можно вычислить по теореме Пифагора: м/с.

Абсолютное ускорение найдем по теореме Кориолиса

(2.1)

где ,  и  - соответственно относительное, переносное ускорение и ускорение Кориолиса.

Относительное и переносное ускорения можно разложить на составляющие по касательным и нормалям к соответствующим траекториям (относительная и переносная траектории – окружности радиуса R с центром в точке О), т.е. , .

Тогда равенство (2.1) примет вид:

(2.2)

Нормальное относительное ускорение =

м/с2, вектор  направлен по радиусу  к центру.

Касательное относительное ускорение =, вектор  направлен по касательной к окружности кольца, как показано на рис. 2.1.

Нормальное переносное ускорение  м/с2, вектор  направлен по  к оси вращения. Касательное переносное ускорение м/с2, вектор  перпендикулярен плоскости кольца и направлен от нас.

Ускорение Кориолиса . Модуль этого ускорения . Вектор  направлен по оси вращения вверх, поэтому . Тогда  м/с2, вектор перпендикулярен плоскости кольца и направлен от нас.

Введем систему координат, связанную с вращающимся кольцом, причем плоскость совместим с плоскостью кольца, ось направим по оси вращения, а ось  - перпендикулярно плоскости кольца, к нам. Спроектируем теперь равенство (2.2) на выбранные оси:

Отсюда

м/с2.

Задача 2.1. Горизонтальная платформа радиусом 0,5 м вращается равноускоренно с угловым ускорением 0,25 рад/c2 из состояния покоя. В момент  начала вращения из положения А выходит из состояния покоя движется равноускоренно в направлении АВ с относительным ускорением м/с2; (рис. 2.2).

Задача 2.2. Прямоугольная пластинка ABCD вращается вокруг стороны АВ по закону рад. Вдоль EF (EF( AB) движется точка по закону  м;  (рис. 2.3).

Задача 2.3. Диск радиусом 1 м вращается равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением  рад/с2. По ободу диска в сторону, противоположную направлению вращения, движется точка М по закону  м;  (рис. 2.4).

Задача 2.4. Равнобедренный  прямоугольный треугольник, катет которого равен 1м, вращается вокруг вершины О равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением 3 рад/с2. В момент начала вращения из вершины А выходит точка с начальной относительной скоростью 2,5 м/с и движется по катету АВ с постоянным ускорением 3 м/с2; (рис. 2.5).

Задача 2.5. Диск вращается равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением  рад/с2. По радиусу диска движется точка по закону  м;  (рис. 2.6).

Задача 2.6. Решить задачу 2.3 при условии, что точка движется в сторону вращения, а  рад/с2,  м, с (рис. 2.4).

Задача 2.7. Равнобедренный прямоугольный треугольник вращается вокруг своего катета равноускоренно из состояния покоя с угловым ускорением  рад/с2. Точка движется по гипотенузе согласно закону  м; (рис. 2.7).

Задача 2.8. Диск радиусом  и вращается равноускорено с угловым ускорением  рад/с2. По стороне АВ вписанного равностороннего треугольника движется точка с постоянным относительным ускорением  м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она придет в положение В, если в этот момент  рад/с и  м/с (рис. 2.8).

Задача 2.9. Диск вращается равноускоренно из состояния покоя вокруг своего диаметра с угловым ускорением  рад/с2. По радиусу диска из центра движется точка по закону  м;  (рис. 2.9).

Задача 2.10. Квадрат со стороной 1 м равноускоренно вращается вокруг своей вершины О с угловым ускорением  рад/с2. По стороне АВ  движется точка с постоянным относительным ускорением  м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет вершины В, если в этот момент  м/с, а  рад/с (рис. 2.10).

Задача 2.11. Круглая пластинка вращается вокруг своего диаметра по закону  рад. По радиусу ОА движется точка по закону  м; с (рис. 2.11).

Задача 2.12. Равносторонний треугольник со стороной 1 м вращается вокруг своей вершины О по закону  рад. По стороне АВ движется точка по закону  м;  (рис. 2.12).

Задача 2.13. Полая трубка вращается равноускоренно из состояния покоя в плоскости чертежа с угловым ускорением  рад/с2. Внутри трубки движется точка по закону  м; с (рис. 2.13).

Задача 2.14. Квадрат со стороной 1 м вращается равноускоренно с угловым ускорением  рад/с2 вокруг центра О. По стороне АВ  движется точка с постоянным относительным ускорением  м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет положения В, если в момент  рад/с, момент  м/с (рис. 2.14).

Задача 2.15. Диск радиусом 0,6 м вращается по закону  рад вокруг оси  О. К центру по радиусу диска движется точка по закону  м;  с (рис. 2.15).

Задача 2.16. Квадрат вращается вокруг своего центра О по закону  рад. По диагонали квадрата движется точка по закону  м;  с (рис. 2.16).

Задача 2.17. Равнобедренный прямоугольный треугольник, катет которого равен  м вращается без начальной угловой скорости с постоянным угловым ускорением  рад/с2 вокруг вершины  О. По гипотенузе движется точка по закону м;  с (рис. 2.17).

Задача 2.18. Полное кольцо радиусом  R = 1 м вращается без начальной угловой скорости вокруг оси О с постоянным угловым ускорением   рад/с2. Внутри кольца движется точка по закону  м;  с (рис.2.18).

Задача 2.19. Прямоугольная пластинка  ABCD вращается вокруг стороны АВ по закону  рад. Вдоль FE (FE( AB) движется точка по закону  м. Ширина пластинки ВС = 0,6 м;  с (рис.2.19).

Задача 2.20. Равнобедренный треугольник вращается вокруг гипотенузы АС без начальной угловой скорости с постоянным угловым ускорением  рад/с2. По катету АВ движется точка по закону  м; с (рис. 2.20).

Задача 2.21. Круглый диск радиусом м вращается равноускоренно без начальной угловой скорости с угловым ускорением  рад/с2. По стороне АВ вписанного шестиугольника движется точка по закону м; с (рис. 2.21).

Задача 2.22. Решить задачу 2.18, предполагая, что точка движется в сторону, противоположную направлению вращения;  рад/с2; R = 1 м;  м (см. рис.2.18).

Задача 2.23. Кривошип ОА длиной 0,6 м вращается по закону  рад. Вдоль кривошипа от А к О движется точка по закону  м; с (рис.2.22).

Задача 2.24. Круглый диск радиусом 1,5 м вращается в плоскости чертежа вокруг оси О по закону рад. По диаметру АВ движется точка по закону м; с (рис.2.23).

Задача 2.25. Равносторонний треугольник со стороной м вращается равноускоренно без начальной угловой скорости с угловым ускорением  рад/с2. По стороне АВ движется точка по закону м; с (рис. 2.24).

Задача 2.26. Квадрат со стороной 1 м равноускоренно вращается вокруг своей вершины О с угловым ускорением  рад/с2. По стороне АВ движется точка с постоянным относительным ускорением  м/с2. Найти абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки в момент, когда она достигнет вершины В, если в этот момент  м/с, а  рад/с (рис. 2.25).

Задача 2.27. Прямоугольный треугольник вращается вокруг своего катета АС по закону  рад. По гипотенузе АВ по закону  м движется точка; с (рис. 2.26).

Задача 2.28. Диск радиусом 0,6 м вращается по закону  рад вокруг своего диаметра. По радиусу ОА диска (АО(ВС) от А к центру движется точка по закону  м; с (рис.2.27).

Задача 2.29. Конус, имеющий прямой угол при вершине, вращается вокруг своей оси по закону  рад. По образующей конуса движется точка по закону м; с (рис.2.28).

Задача 2.30. Решить задачу 2.24 в предположении, что направление вращения диска изменилось на противоположное (см. рис. 2.23).

3. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Груз массой m (материальная точка) прикреплен к пружине жесткости с. Начальная деформация пружины (0 , начальная скорость груза v0 . Массой пружины пренебречь. Начало координат взять в положении статического равновесия груза на пружине. Принять g=10 м/с2.

На груз действует возмущающая сила , направление которой совпадает с осью x.

Для определения начальных условий в каждом варианте следует использовать условия крепления груза к концу А пружины:

Варианты 3.1- 3.5: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.6- 3.10: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз, которому сообщают скорость, направленную вниз.

Варианты 3.11-3.15: К концу А недеформированной пружины прикрепляют груз, которому сообщают скорость, направленную вверх.

Варианты 3.16- 3.20: К концу А сжатой пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.21- 3.25: К концу А растянутой пружины прикрепляют груз и опускают без толчка.

Варианты 3.26- 3.27: Грузу, находящемуся в положении статического равновесия, сообщают скорость, направленную вниз.

Варианты 3.28- 3.30: Грузу, находящемуся в положении статического равновесия, сообщают скорость, направленную вверх.

Задание состоит из двух, последовательно выполняемых, частей:

1) Составить закон свободных и вынужденных (на частоте возмущения p1) колебаний груза на пружине без сопротивления.  Привести график процесса колебаний.

2) На груз дополнительно действует еще и сила сопротивления, пропорциональная первой степени скорости: Fc = ( v.

Определить значение резонансной амплитуды и построить, пользуясь формулой для амплитуды вынужденных колебаний, резонансную кривую в интервале изменения частоты возмущающей силы p ( [0,5 k ; 1,5 k], k –собственная частота свободных колебаний точки в конкретном варианте. Коэффициент сопротивления ( (или коэффициент динамичности (=Aрез/Acт ), амплитуда возмущающей силы Q0  и ее частота p1 даны в таблице 3.1

Таблица 3.1

Исходные данные

| № задачи | № рисунка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | (0, см | ( | p1 , c-1 | Q0, H | (, H с/м | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 3.1.а |  | 10 | - | - | 45( | 9 | 100 | 20 | - |
| 3.2 | 3.1.а |  | 10 | - | - | 60( | 9 | 1 | - | 20 |
| 3.3 | 3.1.б |  | 10 | - | - | 45( | 4 | 0,1 | 0,1 | - |

Продолжение таблицы 3.1

| № задачи | № рисунка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | (0, см | ( | p1 , c-1 | Q0, H | (, H с/м | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 3.1.б | 20 | 10 | - | - | 30( | 10 | 20 | - | 10 |
| 3.5 | 3.1.в | 20 | 40 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | - |
| 3.6 | 3.1.а |  | 20 | 240 | - | 45( | 11 | 200 | - | 5 |
| 3.7 | 3.1.а |  | 40 | 96 | - | 60( | 11 | 100 | - | 10 |
| 3.8 | 3.1.б |  | 10 | 240 | - | 45( | 11 | 50 | 1 | - |
| 3.9 | 3.1.б | 5 | 5 | 120 | - | 30( | 10,5 | 0,5 | 0,1 | - |
| 3.10 | 3.1.в | 16 | 8 | 105 | - | - | 8 | 0,1 | - | 5 |
| 3.11 | 3.1.а |  | 10 | 240 | - | 45( | 12 | 0,5 | - | 10 |
| 3.12 | 3.1.а |  | 90 | 96 | - | 60( | 8 | 0,1 | 2 | - |
| 3.13 | 3.1.б |  | 20 | 240 | - | 45( | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.14 | 3.1.б | 10 | 10 | 120 | - | 30( | 0,95 | 2 | 2 | - |
| 3.15 | 3.1.а | 32 | 16 | 105 | - | 30( | 0,7 | 2 | 0,5 | - |
| 3.16 | 3.1.а |  | 20 | - | 5 | 45( | 0,95 | 0,1 | 0,1 | - |
| 3.17 | 3.1.а |  | 10 | - | 48 | 60( | 2 | 0,1 | 1 | - |
| 3.18 | 3.1.б |  | 40 | - | 3 | 45( | 11 | 5 | 1 | - |
| 3.19 | 3.1.б | 10 | 20 | - | 3,5 | 30( | 11 | 5 | - | 20 |
| 3.20 | 3.1.в | 10 | 10 | - | 5 | - | 11 | 5 | - | 10 |
| 3.21 | 3.1.а |  | 10 | - | 3 | 45( | 9,5 | 5 | 0,1 | - |
| 3.22 | 3.1.а |  | 10 | - | 4 | 60( | 11 | 5 | 0,2 | - |

Окончание таблицы 3.1

| № задачи | № рисун-ка | m, кг | с, Н/см | v0, см/с | (0, см | ( | p1 , c-1 | Q0, H | (, H с/м | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23 | 3.1.б |  | 10 | - | 18 | 45( | 4,95 | 5 | 2 | - |
| 3.24 | 3.1.б | 10 | 20 | - | 7,5 | 30( | 15 | 5 | 2 | - |
| 3.25 | 3.1.в | 20 | 20 | - | 10 | - | 12 | 20 | 10 | - |
| 3.26 | 3.1.б | 20 | 10 | 42 | (ст | 30( | 0,65 | 10 | - | 10 |
| 3.27 | 3.1.в | 20 | 20 | 40 | (ст | - | 11 | 10 | - | 10 |
| 3.28 | 3.1.б | 10 | 5 | 28 | (ст | 30( | 7 | 10 | - | 5 |
| 3.29 | 3.1.в | 10 | 10 | 30 | (ст | - | 7 | 100 | - | 5 |
| 3.30 | 3.1.в | 20 | 40 | 42 | (ст | - | 15 | 100 | - | 10 |

Пример.

Пружина жесткостью 2(104 Н/м расположена на плоскости, наклоненной к горизонту под углом 300. В некоторый момент пружину сжимают на (0 = 0,005 м, прикрепляют груз 10 кг и сообщают ему скорость 0,5 м/с, направленную вверх вдоль наклонной плоскости. Колебания возбуждаются гармонической силой : Q0= 1 H, p1=30 c-1. Коэффициент вязкого сопротивления (= 2 Н·с/м.

Задание 1) Составить закон свободных и вынужденных (на частоте возмущения 30 c-1) колебаний груза на пружине без сопротивления.  Привести график процесса колебаний.

Задание 2) Считая, что на груз дополнительно действует еще и сила сопротивления, пропорциональная первой степени скорости: Fc = (v, построить резонансную кривую.

Решение. 1) Найдем положение статического равновесия груза – точку О (Рис.3.2). Пусть А – точка, соответствующая концу недеформированной пружины. Тогда АО  = (ст – статическая деформация, которой соответствует сила упругости  .

Рассмотрим равновесие груза (на рис. 3.2 и далее положения груза будем отождествлять с соответствующими точками). На него действуют три силы: и . Выберем ось x, направленную вдоль наклонной плоскости вниз, и напишем уравнение равновесия в проекциях на эту ось:

или ,

откуда .

Начало координат на оси x поместим в положение О статического равновесия груза. В этом положении x=0.

Определим частоту свободных колебаний груза .

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний имеет вид:

, - амплитуда возмущающей силы.

Его решение имеет вид:

(3.1)

С1, С2 – произвольные постоянные интегрирования.

Здесь первые два слагаемые представляют собой свободные колебания груза, третье слагаемое – вынужденные; - амплитуда вынужденных колебаний. Таким образом, м.

Для определения постоянных С1, С2 необходимо поставить начальные условия, т.е. определить смещение и скорость груза при t=0. В начальный момент груз находится в положении М0 (рис. 3.3), т.к.  пружина была предварительно сжата на (0. Тогда , м.

Таким образом, имеем начальные условия:  м; ,м/с. Подставляя в эти начальные условия решение (1) и его производную по времени , получим уравнения для определения постоянных С1 и С2:

С1=x0, , откуда , м; , м и закон колебаний (1.2) приобретает вид

,м.           (3.2)

График процесса (3.2) приведен на рис. 3.4.

2)Считая теперь, что на груз действует также сила сопротивления пропорциональная первой степени скорости, а частота возмущающей силы p является величиной переменной, построим резонансную кривую  в интервале , с-1 по формуле

(3.3)

(рис. 3.5). Значение резонансной амплитуды определим по формуле (3.3) при p=k, т.о. м. Если в варианте задания вместо значения коэффициента сопротивления μ, указан коэффициент динамичности (, то следует выразить ( через β.

Библиографический список

1. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики / Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р., М., «Наука», 1985, т.I Статика и кинематика, т.II Динамика.

2. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. М., Высш. шк., 2003.

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., Наука, 1986.

4. Нагаев Р.Ф. и др. Теоретическая механика. Методические указания и расчетно - графические задания. РТП ЛГИ, 1981.

5. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах/ Бать М.И. , Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. М., «Наука», 1971, т.I Статика и кинематика, т.II Динамика.

6. Сборник задач по теоретической механике/ СПб Горный институт им. Г.В. Плеханова (ТУ). Л.К. Горшков, Р.Ф. Нагаев, Ветюков М.М., В.Н. Монахов, 2004.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ СИЛ	4

2. СОСТАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ	19

3. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ	31

Библиографический список	37

# Text boxes

©     Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”, 2014 г.

рис. П1

рис. П2

Рис. П3

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис.1.3

Рис. 1.4

12

Рис.1.6

Рис. 1.5

Рис. 1.8

Рис. 1.7

13

Рис. 1.9

Рис. 1.10

Рис.1.12

Рис.1.11

14

Рис.1.13

Рис.1.14

Рис. 1.16

Рис.1.15

15

Рис.1.18

Рис.1.17

Рис. 1.20

Рис. 1.19

16

Рис. 1.21

Рис. 1.22

Рис. 1.25

Рис. 1.23

17

Рис. 1.24

Рис. 1.26

Рис. 1.29

Рис. 1.27

18

Рис. 1.28

Рис.1.30

x

19

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

Рис. 2.5

Рис. 2.7

Рис. 2.6

Рис. 2.13

Рис. 2.11

Рис. 2.12

Рис. 2.10

Рис. 2.9

Рис. 2.8

Рис. 2.18

Рис. 2.19

Рис. 2.17

Рис. 2.16

Рис. 2.15

Рис. 2.14

Рис. 2.42

Рис. 2.25

Рис. 2.21

Рис. 2.23

Рис. 2.22

Рис. 2.20

Рис. 2.28

Рис. 2.27

Рис. 2.26

Рис. 3.1

Рис. 3.2

Рис. 3.3

Рис. 3.5

Рис. 3.4